重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2022〕075号

重庆天轩环保技术有限公司：

你公司报送的渝南循环经济项目刚性填埋场工程项目（项目编码：2207-500110-07-02-925393）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司（社会信用代码：91500105MA5U5P5431）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟在重庆天轩环保技术有限公司原备案用地红线范围（包括一期项目和二期项目）内建设，二期项目原计划拟建设内容包括：新增建设3万吨/年焚烧、5万吨/年再利用及60万立方米柔性填埋库等，本次项目建设内容只单独建设填埋场，并将二期项目拟建设的60万立方米的柔性填埋场调整为38.75万立方米的刚性填埋场。项目填埋危险废物入场要求按照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）执行，主要处置万盛经济开发区及周边地区产生的危险废物（HW02、HW04-HW07、HW11-HW12、HW14、HW16-HW31、HW33、HW36-HW37、HW45-HW50，共33个大类），以及一期工程产生的废盐（HW49，0.38万吨/年）。刚性填埋场库区范围共设置1550个填埋单元格，分四个阶段建设，其中第一阶段库容2万立方米，填埋规模约0.88万吨/年，对外接纳危险废物能力为0.5万吨/年，服务年限约5年；第二阶段库容4万立方米，填埋规模约1.76万吨/年，对外接纳危险废物能力为1.38万吨/年，服务年限约5年；第三阶段库容8万立方米，填埋规模约3.52万吨/年，对外接纳危险废物能力为3.14万吨/年，服务年限约5年；第四阶段库容24.75万立方米，填埋规模约5.87万吨/年，对外接纳危险废物能力为5.49万吨/年，服务年限约9.3年。项目填埋单元配套建设卸料平台、雨棚及行车吊装系统、雨水导排系统、渗滤液导排系统、导气系统及防渗系统等，其他公用、辅助、环保、储运工程均依托一期工程。项目总投资69555万元，其中环保投资1565万元，占总投资的2.25%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

严格落实废气污染防治措施。

拟建项目危险废物暂存依托一期工程2#暂存库，其产生的废气与一期工程预处理车间共用1套废气处理设施，采用“碱洗+光催化氧化+活性炭吸附”工艺处理后通过15米高排气筒排放。危险废物在收集、运输过程中采用专用收集容器、转运车，尽可能采用密闭设备转运，制定合理行车路线和运输时间。填埋废物采用吨袋或其他包装物包装填埋，填埋单元设置导气管，导气管顶部弯头向下。未填埋单元、已填埋但不具备封场条件的填埋单元采用1.0毫米HDPE膜覆盖，填埋完毕后采用2.0毫米HDPE膜+钢筋混凝土顶板封场结构，减少填埋臭气外排，厂界污染物浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）排放限值。渝南循环经济项目一期工程结合周边地形条件及大气环境影响等因素，已划定以焚烧炉排气筒为中心外扩800米、以填埋场边界（包括本项目）为起点外扩200米的环境防护距离。本项目拟在原规划的二期柔性填埋场原址改建为刚性填埋场，填埋区面积由6.13公顷降为4.7公顷，填埋规模较原计划建设规模减小，进一步降低了环境影响，且区域北侧及东北侧有山脊线遮挡区。本项目仍执行渝南循环经济项目一期工程划定的环境防护距离，在项目投运前应对环境防护距离内的居民完成搬迁。今后环境防护距离内也不应规划居民区、学校、医院、行政办公和科研等环境保护目标。

严格落实水污染防治措施。

拟建项目第一至第四阶段填埋单元格渗滤液依托一期工程预处理单元“混凝+絮凝沉淀+三效蒸发”处理应达《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）渗滤液调节池废水排放口排放限值要求后进入综合废水处理系统处理。中转平台地坪清洗废水、洗车废水、实验室废水与预处理后的填埋渗滤液、初期雨水进入处理规模为300立方米/天的综合废水处理单元，经“水解酸化+生化处理+UF系统”处理后回用于一期项目焚烧炉急冷用水、固化用水、水封刮板出渣用水等，无法回用的经 “砂滤+活性炭吸附+NF系统+二氧化氯消毒”深度处理达《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）间接排放限值要求后，排入煤电化园区污水处理厂进一步处理应达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18981-2002）一级A标准后排入扶欢河。

严格落实地下水和土壤污染防治措施。

拟建项目填埋单元库底、侧壁防渗结构应按照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）落实防渗措施，设置渗滤液收集导排系统、雨水导排系统。应采取分区防渗，其中依托废水处理车间、事故池、2#暂存库等区域为重点防渗区；依托的初期雨水池、污水处理车间、消防水池、机修车间、生活污水管线沟渠、洗车场等区域为一般防渗区。设置6处地下水监控井，制定地下水环境影响跟踪监测计划，发现问题及时采取措施。

通过采取废水输送管道可视化、分区防渗、填埋区架空布置、设置事故池等措施减少项目对区域土壤环境质量的影响。

（四）严格落实噪声污染防治措施。

拟建项目通过合理布局，运行管控，采取减振、场区绿化等综合降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

拟建项目废水处理系统新增的污泥（属危险废物）送一期工程稳定化/固化处理后填埋。建设单位应建立完善的危险废物台账管理制度，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求落实相关污染控制措施，危险废物转移、运输应按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。

（六）严格落实环境风险防范措施。

拟建项目在工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求，制定各项安全生产规章制度和安全操作规程，加强危险废物收集、运输、贮存过程中的管理，严格遵守相关标准和技术规范要求。拟建项目应采用危险废物专用运输工具，运输车辆应采用具有专业资质单位设计制造；刚性填埋场设置排水阀和排水管道，库底设置巡视通道监测破损和渗漏情况；依托废水处理设施、危险废物暂存设施、填埋单元等采取重点防渗措施，废水管网可视化；场区周边设地下水监测井；初期雨水、事故废水分别依托一期工程有效容积为8000立方米渗滤液调节池、2000立方米初期雨水池、2500立方米事故池，厂区设置雨污切换阀；制定突发环境事件应急预案并与园区风险防范体系有效联动，定期组织应急演练。

（七）封场环保措施及管理要求。

拟建项目单元格填满后，采用现浇钢筋抗渗混凝土盖板封闭，盖板下部铺设HDPE膜，与池壁防渗层焊接，加盖后采用环氧树脂砂浆勾缝；填埋场全部填满后，喷射抗渗混凝土找坡封场。封场后上报生态环境保护主管部门，延续维护管理至封场后30年，包括维护最终覆盖层的完整性和有效性；维护和监测检漏系统；收集和处理渗滤液，保证地下水监测系统正常运行。

（八）严格执行排污总量控制。

污染物总量控制建议指标为：

项目主要大气污染物无组织排放量为氨0.119吨/年，硫化氢0.0025吨/年，非甲烷总烃0.587吨/年；主要废水污染物排放量为化学需氧量 0.342吨/年，氨氮0.0342吨/年，总氮0.103吨/年，总磷0.0034吨/年，悬浮物0.0685吨/年，氟化物0.0068吨/年，石油类0.0068吨/年，硫化物0.0068吨/年，总氰化物0.0014吨/年，总铅0.0003吨/年，总汞6.85×10-6吨/年，总砷0.0003吨/年，总镉6.85×10-5吨/年，总铬0.0007吨/年，六价铬0.0003吨/年。

项目建成后全厂主要大气污染物无组织排放量指标为氨0.30吨/年，硫化氢0.0065吨/年，非甲烷总烃5.307吨/年，颗粒物2.55吨/年，有组织排放总量与一期项目无变化；主要废水污染物排放量为化学需氧量2.182吨/年，氨氮0.2182吨/年，总氮0.655吨/年，总磷0.0218吨/年，悬浮物0.4365吨/年，氟化物0.0436吨/年，石油类0.0436吨/年，硫化物0.0436吨/年，总氰化物0.0088吨/年，总铅0.0021吨/年，总汞4.68×10-5吨/年，总砷0.0021吨/年，总镉0.0044吨/年，总铬0.0044吨/年，六价铬0.0021吨/年。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向市生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、项目按规定接受市生态环境保护综合行政执法总队和万盛经开区生态环境局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后20个工作日内将批准后的环境影响报告书送万盛经开区区生态环境局。

重庆市生态环境局

2022年11月12日

抄送：市生态环境保护综合行政执法总队、市生态环境工程评估中心，

万盛经开区生态环境局，重庆环科源博达环保科技有限公司。