重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2022〕061号

重汽（重庆）轻型汽车有限公司：

你公司报送的F平台技术改造（项目编码：2202-500116-07-02-

255546）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆精创联合环保工程有限公司（社会信用代码：915001163315888491）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：重汽（重庆）轻型汽车有限公司位于重庆市江津区双福工业园区，现有1个冲压车间、1个涂装车间、1个总装车间和2个焊装车间，乘用车生产规模10万辆/年，其中MPV系列车型1万辆/年、皮卡系列车型2万辆/年、SUV系列车型7万辆/年。项目拟对现有冲压、焊装、涂装和总装等四个工艺环节进行适应性改造（冲压车间在现有冲压A线、B线基础上，补充F平台系列车型冲压自制件生产所需要的冲压模具、检具和必要的辅助工器具；1#焊装车间拆除现有刚性主焊生产线和柔性调整焊生产线，新建1条柔性主焊生产线；涂装车间对现有涂装线输送链、C型吊具和滑橇等输送装置进行改造，对前处理各槽体、电泳槽及电泳备用槽进行加高，对电泳、中涂及面漆3个烘干室顶部进行加高，对面漆擦净室和色漆喷漆室人工工位进行加长，对中面涂机器人、喷清漆机器人重新仿形调试，增加相应的调输漆系统部分设备、工装等，增加FP70系列车型空腔注蜡工序，新增1处涂焊缝密封胶工段，技改后密封胶生产线采用人工+自动运行方式；总装车间对现有检测线进行改造，同时新增1条装配线。）以增加F平台系列车型生产，公用、辅助、储运、环保工程主要依托现有设施。项目实施后，整车生产规模保持不变，现有MPV系列车型增产至1.5万辆/年，皮卡系列车型减产至0.5万辆/年，SUV系列车型减产至2万辆/年，增加F平台系列车型6万辆/年（FP70系列车型1万辆/年、FS70系列车型1万辆/年、FV70系列车型4万辆/年）。项目总投资30400万元，其中环保投资105万元，占总投资的0.35%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

- 严格落实废气污染防治措施。

项目2#焊装车间二氧化碳气体保护焊焊接烟尘经集气罩收集、滤筒式焊烟净化器处理后经1根20米高排气筒排放，颗粒物应达到《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）要求。1#焊装车间新建柔性主焊生产线2个二氧化碳气体保护焊焊接工位的焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后在车间内无组织排放。

项目涂装车间电泳烘干废气经回收式热力焚烧炉（TNV）焚烧处理，焚烧烟气经1根25米高排气筒排放，二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、总VOCs应达到《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB 50/577-2015）要求，颗粒物应达到《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）要求。电泳排风废气直接经1根25米高排气筒排放，非甲烷总烃、总VOCs应达到《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB 50/577-2015）要求。中涂、面涂和清漆喷涂废气经文丘里漆雾捕集装置除漆雾后，与中涂、面涂擦净室废气，中涂、面涂和清漆流平室废气、洗衣房废气、漆泥间废气一并经“沸石转轮吸附浓缩+蓄热式热力焚烧（RTO）”处理，与过滤棉处理后的PVC喷胶室废气一并经1根60米高排气筒排放，氮氧化物、二氧化硫、甲苯和二甲苯合计、苯系物、非甲烷总烃、总VOCs应达到《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB 50/577-2015）要求，颗粒物应达到《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）要求，臭气浓度应达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）要求。中涂烘干废气和面漆/清漆烘干废气分别经回收式热力焚烧系统（TNV）处理后通过各自25米高排气筒排放，氮氧化物、二氧化硫、甲苯和二甲苯合计、苯系物、非甲烷总烃、总VOCs应达到《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB 50/577-2015）要求，颗粒物应达到《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）要求。电泳、中涂和面涂/清漆烘干间接加热式天然气燃烧机废气经各自25米高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物应达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016）要求。电泳打磨室、检查精修室、中涂打磨室、离线打磨室、交报室等涂装打磨废气经过滤棉处理后经1根20米高排气筒排放，颗粒物应达到《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）要求。调漆间废气、点补室废气和废溶剂暂存间废气分别经活性炭吸附处理后经各自20米高排气筒排放，甲苯和二甲苯合计、苯系物、非甲烷总烃、总VOCs应达到《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB 50/577-2015）要求。新增空腔注蜡废气经活性炭吸附处理后经1根20米高排气筒排放，非甲烷总烃、总VOCs应达到《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB 50/577-2015）要求。采用符合《车辆涂料中有害物质限量》（GB 24409-2020）、《低挥发性有机化合物含量 涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）要求的涂料及稀释剂等原辅材料，按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/577-2015）等要求控制有机废气无组织排放，涂装有机废气收集率不低于90%，挥发性有机污染物厂界无组织排放浓度应满足《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/577-2015）要求，挥发性有机污染物厂区内无组织监控点浓度应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求。

项目总装车间轮毂试验和下线检测废气经产品自带尾气净化装置处理后分别经4根15米高排气筒排放，颗粒物、氮氧化物、非甲烷总烃应达到《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）要求。总装点补室废气经活性炭吸附处理后经2根15米高排气筒排放，甲苯和二甲苯合计、苯系物、非甲烷总烃、总VOCs应达到《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB 50/577-2015）要求。总装打胶室废气直接经1根15米高排气筒排放，非甲烷总烃应达到《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）要求。汽油加注机增加二次油气回收措施，油品加注散排废气经吸气罩收集后直接经1根15米高排气筒排放，非甲烷总烃应达到《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）要求。

项目危险废物暂存间废气经活性炭吸附处理后经1根15米高排气筒排放，非甲烷总烃应达到《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）要求，臭气浓度应达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）要求。食堂餐饮油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放，油烟、非甲烷总烃应达到重庆市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）要求。锅炉房3台2用1备的燃气热水锅炉实施低氮燃烧改造，锅炉烟气直接经8米高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度应达到重庆市《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）及其第1号修改单要求。

项目维持涂装车间外500米环境防护距离不变，环境防护距离内无居民、学校、医院等环境保护目标，今后环境防护距离内不应规划建设此类环境保护目标。

- 严格落实水污染防治措施。

项目应按照分质、分类收集处理原则，设立完善的废水分类收集、处理和回用系统，提高水循环利用率，最大限度减少废水外排量。涂装车间洪流废水、预脱脂废水、脱脂废水和总装车间淋雨试验废水进入脱脂废水预处理系统，涂装车间磷化废水进入磷化废水预处理系统，电泳废水、喷漆废水进入涂装废水预处理系统，分别经絮凝沉淀处理后进入涂装综合废水收集池后，再经絮凝沉淀处理后和生活污水（食堂餐饮废水先经隔油处理）、地面清洁废水进入综合废水调节池，最后进入生化处理系统经“水解酸化+生物接触氧化+絮凝沉淀+活性炭过滤”处理，磷化废液单独收集经絮凝沉淀、气浮处理后进入磷化废水预处理系统。悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷等污染物满足双福工业园区污水处理厂纳管标准，总锌、石油类、动植物油等污染物满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级排放标准，总镍在磷化废水预处理系统满足《污水综合排放标准》（GB8978-96）表1第一类污染物最高允许排放浓度要求后，排入双福园区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级B标准后排入大溪河。循环冷却水系统排水、锅炉排污水、制冷站废水作清下水经雨水管排放。现有废水处理站处理能力应满足项目实施后新增废水处理需要，并采取“以新带老”措施，新建2个120立方米高浓废水收集池，1个用于收集预脱脂废液、主脱脂废液和表调废液，另1个用于收集电泳废液和喷漆废水，分批进入相应废水预处理系统调质后进行后续处理。

- 严格落实地下水和土壤污染防治措施。

项目生产废水输送管道应采取“可视化”设计。涂装车间、供油站、冲压车间油品暂存区、危险废物暂存间、废水处理站等应按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB/T 18597-2001）及修改单等要求采取分区防渗措施。设置4口地下水监控井，设置事故水收集系统。

（四）严格落实噪声污染防治措施。

项目应通过合理布局，选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施，厂界噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

项目废溶剂、废漆桶、沾染危险化学品的废包装物、磷化渣、废矿物油、废气处理产生的废活性炭、废沸石转轮过滤材料、废过滤棉，电泳漆回收产生的废超滤膜，废水处理产生的污泥和废活性炭，废遮蔽物、漆渣、废抹布和废劳保用品、电瓶叉车废铅蓄电池等危险废物，分类收集后暂存于危险废物暂存间，交有相应危险废物处理资质的单位处置，危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求，危险废物转移应符合《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求。废金属材料、一般废包装材料等一般工业固体废物外卖综合利用，纯水制备产生的废离子交换树脂交生产厂家回收利用，焊烟除尘灰和废渣送一般工业固体废物填埋场处置。企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。生活垃圾交环卫部门处置，餐厨垃圾交有餐厨垃圾处理资质的单位处置。

（六）严格落实环境风险防范措施。

项目在工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范要求。涂装车间设置可燃气体报警装置。供油站储存油罐地下部分设置围堰，地上部分设置地沟，出口设置门栏。油漆库房、危险废物暂存间设置环形地沟和收集井。全厂设置1个有效容积600立方米的消防废水事故池，废水处理站设置1个有效容积160立方米的废水处理应急池和1个有效容积60立方米磷化废水专用应急池，厂区雨水管总排口设置雨污切换阀。及时修订环境风险应急预案，并定期演练，杜绝环境风险事故发生。

- 严格执行排污总量控制。

项目实施后全厂废水污染物化学需氧量、氨氮排放量分别为21.376吨/年、2.85吨/年，较技改前分别增加4.883吨/年、1.86吨/年；全厂废气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、总挥发性有机物有组织排放总量分别为47.419吨/年、3.37吨/年、27.782吨/年、34.167吨/年、38.699吨/年，颗粒物较实施前增加8.821吨/年，二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、总挥发性有机物较实施前分别减少47.496吨/年、59.398吨/年、5.462吨/年、28.946吨/年。江津区生态环境局以《重庆市江津区生态环境局关于重汽（重庆）轻型汽车有限公司F平台技术改造项目主要污染物排放总量控制指标及来源的批复》明确了项目增加的废水主要污染物化学需氧量、氨氮和废气污染物颗粒物总量指标来源，下一步应按规定载入排污许可证管理。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向市生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目按规定接受市生态环境保护综合行政执法总队和江津区生态环境局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送江津区生态环境局。

重庆市生态环境局

2022年10月8日

抄送：市生态环境保护综合行政执法总队、市生态环境工程评估中心，江津区生态环境局，重庆精创联合环保工程有限公司。