重庆市生态环境局办公室

渝环办〔2024〕69号

重庆市生态环境局办公室

关于印发《重庆市产业园区规划环境影响评价

技术指南—温室气体排放评价（修订）》《重庆市建设项目环境影响评价技术指南—温室气体排放评价（修订）》的通知

各区县（自治县）生态环境局，西部科学城重庆高新区、万盛经开区生态环境局，两江新区分局：

为更好应对气候变化、推动绿色低碳发展，以碳达峰目标和碳中和愿景为导向，充分发挥环评制度源头防控作用，规范和指导环境影响评价中温室气体排放评价工作，我局组织对《重庆市规划环境影响评价技术指南—碳排放评价（试行）》《重庆市建设项目环境影响评价技术指南—碳排放评价（试行）》（渝环〔2021〕15号）进行了修订，形成《重庆市产业园区规划环境影响评价技术指南—温室气体排放评价（修订）》《重庆市建设项目环境影响评价技术指南—温室气体排放评价（修订）》，已通过2024年第1次局务会审议，现予印发，请遵照执行。

重庆市生态环境局办公室

2024年4月1日

（此件公开发布）

重庆市产业园区规划环境影响评价

技术指南—温室气体排放评价（修订）

重庆市生态环境局

二〇二四年三月

# 目  录

前 言	6

1.适用范围	7

2.规范性引用文件	7

3.术语和定义	7

3.1 温室气体	7

3.2温室气体排放	7

3.3温室气体排放量	8

3.4 温室气体排放绩效	8

3.5 产业园区	8

3.6 重点企业	8

4.总则	8

4.1评价范围	8

4.2工作任务	8

4.3评价技术流程	10

5.规划分析	11

5.1规划概述	11

5.2规划协调性分析	11

6. 现状调查与评价	12

6.1产业发展	12

6.2能源利用	12

6.3基础设施	12

6.4交通运输	12

6.5应对气候变化管理能力	13

6.6温室气体排放统计	13

7. 温室气体排放识别与评价指标体系构建	14

7.1温室气体排放识别	14

7.2温室气体减排评价指标体系	14

8. 温室气体排放预测与分析	15

8.1预测因子	15

8.2预测范围	15

8.3预测方法与预测内容	15

8.4温室气体排放影响分析与评价	15

9. 规划方案综合论证和优化调整建议	16

9.1规划方案环境合理性论证	16

9.2规划优化调整建议	16

10. 减污降碳协同管控措施建议	16

10.1现有温室气体排放问题解决建议	16

10.2减污降碳协同管控途径建议	16

10.3低碳管理对策建议	16

11. 温室气体排放跟踪评价及规划所含建设项目温室气体排放评价要求	16

11.1温室气体排放跟踪评价	16

11.2规划所含建设项目温室气体排放评价要求	17

12. 温室气体减排准入	17

13. 评价结论	17

14. 环境影响评价文件的编制要求	17

附录A	18

附录B	22

附录C	24

附录D	25

# 前 言

应对气候变化事关国内国际两个大局，是参与全球治理、构建人类命运共同体的重要平台和实现高质量发展、建设生态文明的重要抓手，同时也是事关国计民生的现实任务。习近平总书记多次就应对气候变化问题做出重要指示，党中央、国务院高度重视绿色低碳发展，《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》要求将温室气体管控纳入环评管理。

为落实规划环境影响评价技术导则关于产业园区中减污降碳协同共治要求，引导和推动我市产业园区绿色低碳转型，指导我市产业园区等规划温室气体排放环境影响评价的具体开展，修订本指南。

本指南规定了产业园区规划温室气体排放环境影响评价的基本任务、工作程序、主要方法和要求。

本指南是对《重庆市规划环境影响评价技术指南—碳排放评价（试行）》的修订，与原指南相比，修订的主要内容如下：

—调整、完善了导则结构、工作程序、技术要求等，与《规划环境影响评价技术导则产业园区》（HJ 131—2021）相衔接；

—增加规划与应对气候变化相关政策的符合性分析；

—修订产业园区规划评价范围，调整并完善了现状调查的内容以及核算方法；

—增加并进一步规范评价成果清单、图件相关要求；

—调整并优化了评价指标体系；

—优化了预测方法、内容与要求，修订评价内容与要求；

—增加规划优化调整建议要求，增加规划低碳管理相关要求；

—完善了跟踪评价要求。

本指南由重庆市生态环境局组织制订。

本指南起草单位：重庆市生态环境工程评估中心、重庆港力环保股份有限公司。

本指南主要起草人：秦勇军、彭涛、苏晴、冯永超、王姝、王莹、张健、王磊、柯安、李友鹏、王尧、李涵、张力翔、向科、江伟、朱小龙、陈勇志、曹园城。

本指南自发布之日起实施。

本指南由重庆市生态环境局解释。

本指南自发布之日起实施，原《重庆市规划环境影响评价技术指南—碳排放评价（试行）》同时废止。

# 1.适用范围

本指南适用于重庆市行政辖区内产业园区规划环境影响评价、环境影响跟踪评价。

# 2.规范性引用文件

本指南引用了下列文件或其中的条款。凡是未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

HJ 130 规划环境影响评价技术导则 总纲

HJ 131 规划环境影响评价技术导则 产业园区

IPCC国家温室气体清单指南

省级温室气体清单编制指南

工业企业污染治理设施污染物去除协同控制温室气体核算技术指南

重庆市区县温室气体清单编制指南

重庆市近零碳园区建设指南

# 3.术语和定义

下列术语和定义适用于本指南。

## 3.1 温室气体

指大气中吸收和重新放出红外辐射的自然的和人为的气态成分。本指南所指温室气体仅包含二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟化碳（PFCs）、六氟化硫（SF6）和三氟化氮（NF3）七种温室气体。

## 3.2温室气体排放

指规划实施阶段通过能源活动（本指南包含化石燃料燃烧活动、生物质燃烧活动、天然气系统逃逸以及电力调入调出）、工业生产过程、废弃物处理过程（本指南仅包含废水处理活动）等活动或过程产生的温室气体排放。

## 3.3温室气体排放量

以二氧化碳当量表示温室气体排放数量，简称排放量，计量单位为“吨二氧化碳当量（tCO2e）”。温室气体二氧化碳当量等于给定气体的质量乘以它的全球变暖潜势值，温室气体全球变暖潜势值应与《重庆市区县温室气体清单编制指南》保持一致，适时调整。

## 3.4 温室气体排放绩效

指单位产品（或主产品）、单位工业增加值、单位工业总产值或单位能耗的温室气体排放量。包括单位产品温室气体排放量（Q 产品）、单位工业增加值温室气体排放量（Q 工增）、单位工业总产值温室气体排放量（Q 工总）和单位能耗温室气体排放量（Q 能耗）等。

## 3.5 产业园区

本指南所指产业园区包括重庆市行政辖区内的经济技术开发区、高新技术产业开发区、特色工业园区、中小企业集聚区等。

## 3.6 重点企业

本指南所指重点企业包括产业园区内规上企业、纳入国家或重庆碳排放权交易市场配额管理的企业，以及电力（含热力）、钢铁、建材、有色金属冶炼、石化和化工等六大重点行业的企业。

# 4.总则

## 4.1评价范围

时间维度上，与产业园区规划环境影响评价时段保持一致。

空间尺度上，应包括产业园区规划范围，并结合规划实施所依托的供电、供气、供热、废（污）水处理等基础设施，统筹确定评价空间范围。

## 4.2工作任务

以促进产业园区绿色化、低碳化发展为目的，识别产业园区规划温室气体排放源，核算并评价温室气体排放环境影响，从应对气候变化角度提出产业园区规划优化调整建议，围绕减污降碳协同共管制定产业园区低碳发展途径与管理要求，将温室气体排放管控纳入生态环境准入要求，形成评价结论。

## 4.3评价技术流程

产业园区温室气体排放环境影响评价的技术流程见图1。

图 1 产业园区温室气体排放环境影响评价技术流程图

# 5.规划分析

## 5.1规划概述

#### 5.1.1产业发展

以电力（含热力）、钢铁、建材、有色金属冶炼、石化和化工等六大行业为重点，着重介绍产业园区各行业的产值、用地、产品等相关规划内容。

规划包含具体建设项目的，应介绍其产品方案以及涉及温室气体排放的工业生产环节等相关内容。

#### 5.1.2能源利用

以清洁能源利用与能源利用效率提高为重点，介绍产业园区各行业能源消费品种与供能设施，明确供热、供气、供电、储能、余热余压利用等能源供应设施（含分布式能源设施）的规模、布局、服务范围。

规划包含具体建设项目的，应介绍能源利用方案。

#### 5.1.3基础设施

以甲烷控制为重点，介绍产业园区规划建设或依托的废（污）水集中处理设施，明确设施的处理规模、服务范围、处理工艺、甲烷回收方案等。

#### 5.1.4交通运输

以绿色交通为重点，介绍产业园区交通规划，明确充电、加氢等交通基础设施的相关内容，说明园区物流中拟采用新能源运输车辆的相关规划。

## 5.2规划协调性分析

#### 5.2.1与上位和同层位规划的协调性分析

分析产业园区规划与区（县）生态环境保护规划中应对气候变化相关内容或区（县）应对气候变化规划、区（县）碳达峰实施方案、相关行业碳达峰实施方案的符合性，明确在温室气体控制、产业发展、能源利用、交通运输、基础设施等方面的不协调或潜在冲突。

#### 5.2.2“三线一单”符合性分析

重点分析产业园区规划与区域资源能源利用上线、生态环境准入清单中关于能源利用、减污降碳等方面相关要求的符合性，对不符合“三线一单”要求的，提出明确的调整建议。

# 6. 现状调查与评价

## 6.1产业发展

调查产业园区各行业的工业总产值、工业增加值、占地面积、产品情况等，明确各行业占园区的比重，涉及电力（含热力）、钢铁、建材、有色金属冶炼、石化和化工等六大重点行业的，应介绍该行业在园区的发展历程、现状。

调查产业园区内重点企业的工业总产值、工业增加值、占地面积、产品情况等。说明涉及温室气体排放的工业生产环节、原辅料使用情况、在建和已建的温室气体减排设施与减排措施的相关情况等内容。

## 6.2能源利用

调查产业园区的能源供应与能源利用现状。

能源供应现状调查，应调查说明园区已建或依托的供热、供气、供电、供能设施的规模、布局、能源梯级利用等情况。

能源利用现状调查，应围绕煤炭、成品油、天然气等化石能源，净调入电力与热力以及可再生能源的消费量，说明产业园区各行业的能源消费构成、能耗强度等现状，以及公用照明等主要公共用能设施现状，分析与区域能源利用上线、相关行业低碳发展要求的差距，从清洁能源替代、能源利用效率提高等方面识别降碳潜力。

调查产业园区内重点企业的能源消费、重点用能设备和节能低碳技术应用等情况，分析企业能源消费结构、能效水平，对能效水平低于本行业能耗限额准入值的，应提出开展清单式管理的要求，推动能效水平应提尽提。涉煤项目如有煤炭消费减量替代方案的，应说明落实情况。

## 6.3基础设施

调查产业园区已建或依托的废（污）水集中处理设施，明确设施的处理规模、服务范围、处理工艺、甲烷回收方案等。

## 6.4交通运输

重点调查产业园区现有的交通基础设施、物流体系与运输工具的现状。

交通基础设施重点调查园区现有充电、加氢等配套设施现状，分析园区交通设施低碳化的潜力。

物流体系与运输工具重点调查园区内货物、产品运输方式、物流总量以及运输工具类型，分析货物运输方式和厂内物流运输结构的低碳化潜力。

## 6.5应对气候变化管理能力

调查产业园区温室气体管理能力、试点示范开展情况。

温室气体管理能力重点调查园区温室气体统计核算体系建设、台账记录，以及纳入国家或重庆碳排放权交易市场配额管理企业的配额履约等相关情况。

试点示范应调查近零碳园区等建设内容、实施进展，以及区内企业创建碳中和工厂、零碳工厂、开展产品碳足迹认证、碳信息披露等相关情况。

## 6.6温室气体排放统计

#### 6.6.1现状统计

产业园区温室气体排放量现状统计旨在摸清园区温室气体排放底数，以说明园区温室气体排放现状和变化趋势。

温室气体排放现状统计应以电力（含热力）、钢铁、建材、有色金属冶炼、石化和化工等六大行业为重点，分行业统计能源活动、工业生产过程、废弃物处理（本指南仅包含废水处理活动）三个领域的温室气体排放量。园区内存在采用CCUS、副产气回收利用、购买绿电、自建光伏等情况的，应调查或分析其温室气体减排量。

应优先收集利用产业园区内已有温室气体排放相关资料；若产业园区现状温室气体排放资料不能充分满足评价要求时，应需重新测算温室气体排放量，测算方法具体见附录A。

以电力（含热力）、钢铁、建材、有色金属冶炼、石化和化工等重点碳排放行业为主导产业的园区，原则上统计近3年的温室气体排放历史数据；对于建设时间不足3年的或以其他行业为主导产业的园区，可结合实际情况统计温室气体排放历史数据。

#### 6.6.2现状分析

重点分析温室气体排放趋势变化与排放绩效水平分析。涉及电力（含热力）、钢铁、建材、有色金属冶炼、石化和化工等六大重点行业的，应结合行业碳达峰、“三线一单”能源利用等要求，分析并识别降碳潜力，提出控碳途径建议。对于产城融合的园区，应分析生活、商业等温室气体排放情况。

#### 6.6.3重点企业排放统计与分析

重点企业温室气体排放量现状调查，应优先收集和利用企业已有的温室气体排放统计资料，其中：针对纳入全国碳市场或重庆碳市场的企业，可收集引用最新的经主管部门审定的碳排放报告中的碳排放量数据；针对纳入重点行业温室气体排放管理的企业，可收集引用建设项目环评中的温室气体排放评价数据。

应绘制温室气体排放重点企业分布图。

# 7. 温室气体排放识别与评价指标体系构建

## 7.1温室气体排放识别

识别产业园区在能源利用、产业发展、交通运输、基础设施等方面的温室气体排放，包括温室气体排放源、排放因素、排放环节。对于已提出明确温室气体减排措施的产业园区，还应识别减排措施的降碳潜力。

涉及电力（含热力）、钢铁、建材、有色金属冶炼、石化和化工等重点行业建设项目的产业园区应重点关注能源消耗、工业生产过程和废弃物处理等与污染物排放相关的碳排放；产城融合的园区还应关注生产、生活不同领域的温室气体排放；以物流为主要功能的园区应重点关注交通运输的温室气体排放；涉及大数据、云计算等高耗电的园区可重点关注调入电力的间接温室气体排放。

## 7.2温室气体减排评价指标体系

以温室气体排放识别为基础，结合产业园区规划特点、资源能源现状调查情况以及拟定的温室气体减排目标，从产业发展低碳化、能源利用低碳化、交通运输低碳化、基础设施低碳化、温室气体管理等方面构建评价指标体系。

立足于园区现状温室气体排放水平和产业发展水平，从温室气体排放绩效优化、能源利用效率提升的角度提出减排目标并给出具体指标要求，给出依据。

评价指标与相应指标要求应符合评价规划所在区域、行业特征，体现稳妥有序、安全降碳的要求，体现规划的属性特点及其温室气体排放特征。

评价指标应易于统计、比较和量化，指标值符合相关减排政策、规划中规定的限值要求。对于不易量化的指标可参考相关研究成果或经过专家论证，给出半定量的指标值或定性说明。

产业园区温室气体减排评价指标体系见附录B。

# 8. 温室气体排放预测与分析

## 8.1预测因子

温室气体排放预测因子以二氧化碳（CO2）为主，并根据产业园区主导产业能源消耗、工艺过程及废弃物处理等特征，将甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟化碳（PFCs）、六氟化硫（SF6）和三氟化氮（NF3）等六类温室气体纳入预测范围。

## 8.2预测范围

预测范围应覆盖指南规定的时、空评价范围，从能源活动、工业生产过程、废弃物处理等方面开展预测；交通领域以定性分析为主。

## 8.3预测方法与预测内容

采用情景分析法开展预测，应在基准情景基础上，设置对照情景。

预测内容包括活动水平预测与温室气体排放预测。应分别预测基准情景、对照情景下的能源消费规模、产业发展规模和废水处理规模等活动水平，以及相关的温室气体排放量与排放绩效。

产业园区温室气体排放量预测方法见附录A，预测成果清单见附录C。

## 8.4温室气体排放影响分析与评价

#### 8.4.1温室气体排放分析

重点从温室气体排放变化、减排潜力两方面开展分析。

分析温室气体排放变化。根据预测结果，对比不同情景下产业园区规划实施后与现状的变化情况，分析温室气体排放量、排放绩效、排放结构的变化，明确规划实施后，各行业温室气体排放绩效下降率。

分析减排潜力。根据预测结果，分析不同发展情景下各行业的温室气体的减排潜力。

#### 8.4.2温室气体排放评价

从产业发展低碳化、能源利用低碳化、交通运输低碳化、基础设施低碳化、温室气体管理等方面，分析评价不同情景的减排目标可达性。

# 9. 规划方案综合论证和优化调整建议

## 9.1规划方案环境合理性论证

应将气候变化因素纳入环境合理性论证中，对规划目标、定位、规模等进行论证。

## 9.2规划优化调整建议

产业园区规划中，能源利用、产业结构及规模、温室气体排放绩效和总量应按照地区气候变化要求、地区或行业碳达峰要求、能源利用管控要求提出优化调整建议。

明确优化调整后的规划规模、结构等，将调整后的规划方案作为推荐方案。

# 10. 减污降碳协同管控措施建议

按照“去存量、控增量”原则，对产业园区规划方案提出具有可操作性的温室气体减排途径，并应注重各要素污染物的协同管控。

## 10.1现有温室气体排放问题解决建议

针对园区现有企业存在的温室气体排放问题，分析并提出温室气体减排建议。

## 10.2减污降碳协同管控途径建议

针对评价推荐的规划方案实施后可能排放的温室气体，从产业发展低碳化、能源利用低碳化、交通运输低碳化、基础设施低碳化等领域，分析并提出温室气体减排建议。

减污降碳协同管控措施建议见附录D。

## 10.3低碳管理对策建议

明确产业园区温室气体管理能力、试点示范建设与规划目标和要求的差距，从完善管理队伍、建设温室气体统计核算体系与台账等管理能力方面，以及开展近零碳园区、碳中和工厂、零碳工厂、产品碳足迹认证、碳信息披露等试点示范方面，给出对策建议。

# 11. 温室气体排放跟踪评价及规划所含建设项目温室气体排放评价要求

## 11.1温室气体排放跟踪评价

结合规划实施的碳排放特点，明确规划温室气体排放跟踪评价计划，跟踪评价取得的温室气体排放数据、资料和结果应能够说明规划实施过程中降碳管控对策和措施的执行效果，并为后续规划实施、调整、修编等提供依据。

## 11.2规划所含建设项目温室气体排放评价要求

分行业提出规划所含建设项目温室气体排放评价重点内容和基本要求。

a）对符合产业园区温室气体减排准入，涉及电力（含热力）、钢铁、建材、有色金属冶炼、石化和化工等重点行业需开展建设项目温室气体排放评价的项目，可提出简化项目温室气体排放政策符合性分析，引用规划温室气体排放评价结论的建议。

b）对符合产业园区温室气体减排准入，不涉及电力（含热力）、钢铁、建材、有色金属冶炼、石化和化工等重点行业不需开展建设项目温室气体排放评价的项目，可按照规划温室气体排放评价提出的相关要求，明确项目温室气体减排要求。

c）对依托产业园区供热、清洁低碳能源供应、污水集中处理等公用设施的建设项目，可提出正常工况下的温室气体排放评价引用规划温室气体排放评价结论的建议。

# 12. 温室气体减排准入

结合温室气体排放评价结果，细化“三线一单”生态环境分区管控要求，将温室气体排放管控纳入生态环境准入要求。

# 13. 评价结论

对产业园区温室气体排放的规划协调性、温室气体排放现状调查与评价、碳排放管控对策和措施等内容进行概括总结。

# 14. 环境影响评价文件的编制要求

参照执行HJ 131要求，将相关内容纳入报告书章节中。

# 附录A

（规范性附录）

#### 温室气体排放量测算推荐方法

总体计算公式见A.1，能源活动温室气体排放计算方法见表A.2，工业生产过程温室气体排放计算方法见表A.3，废弃物处理温室气体排放计算方法见表A.4。

A.1 温室气体排放计算方法

产业园区温室气体排放总量计算见公式：

AE总=AE能源活动+AE工业生产过程+AE废弃物处理-AE削减

式中：

AE总—产业园区温室气体排放总量（tCO2e）；

AE能源活动—能源活动温室气体排放量（tCO2e）；

AE工业生产过程—工业生产过程温室气体排放量（tCO2e）；

AE废弃物处理—废弃物处理室气体排放总量（tCO2e）；

AE削减—碳减排措施产生的温室气体减排量（tCO2e）；

表A.2能源活动温室气体排放计算方法

| 能源活动类型 | 计算方法 | 式中含义 |
| --- | --- | --- |
| 化石燃料燃烧CO2排放 |  | ：排放因子（kg/TJ）；：燃料消费量（TJ），以热值表示，需要通过将实物量数据乘以对应的低位发热值获得； ：燃料类型。：部门活动；：技术类型。 |
| 发电锅炉N2O排放 |  | ：化石燃料燃烧量（TJ）；：氧化亚氮排放因子（kg N2O/TJ）；：锅炉类型（燃煤、燃油、燃气）；：燃料品种。 |
| 移动源CH4和N2O排放 |  | ：化石燃料燃烧量（TJ）；：甲烷或氧化亚氮排放因子（kg CH4/TJ或kg N2O/TJ）；：交通运输方式（道路、铁路、水运、航空）；：燃料品种。 |
| 生物质燃烧活动 |  | ：排放因子（kg/TJ）；：活动水平（TJ）； a：燃料品种。b：部门类型；c：设备类型。 |
| 天然气系统逃逸 | 天然气系统逃逸排放量＝运输逃逸排放＋消费逃逸排放 | 运输逃逸排放＝增压站数量×排放因子＋计量站数量×排放因子＋管线（逆止阀）数量×排放因子； 消费逃逸排放=天然气消费量×排放因子。 |
| 电力调入调出二氧化碳间接排放 | 电力调入（出）二氧化碳间接排放=调入（出）电量区域电网供电平均排放因子 | 电力调入是指从区域外调入电力；电力调出是指电力调出该区域。 |

注：排放因子参考《重庆市区县温室气体清单编制指南》。

表A.3  工业生产过程温室气体排放计算方法与排放因子

| 生产过程类型 | 计算方法 | 式中含义 |
| --- | --- | --- |
| 水泥生产 |  | ：水泥熟料总产量；：电石渣生产的水泥熟料产量 EF：水泥生产过程中平均排放因子。 |
| 石灰生产 |  | ：石灰产量；EF：石灰平均排放因子。 |
| 钢铁生产 |  | ：作为熔剂的石灰石使用量；：石灰石排放因子； ：作为熔剂的白云石使用量；：白云石排放因子； ：炼钢用生铁使用量；：炼钢用生铁平均含碳量； ：粗钢产量；：粗钢平均含碳量。 |
| 电石生产 |  | ：电石产量；EF：电石排放因子； |
| 已二酸生产 |  | ：已二酸产量；EF：已二酸排放因子 |
| 硝酸生产 |  | ：高压法（没有安装非选择性尾气处理装置）、高压法（安装有非选择性尾气处理装置，NSCR）、中压法、常压法、双加压法、综合法、低压法等七种技术类型； ：七种技术的硝酸产量；：七种技术氧化亚氮排放因子。 |
| 一氯二氟甲烷生产 |  | ：HCFC-22产量；EF：HCFC-22生产的平均排放因子。 |
| 铝生产 |  | ：分别是采用两种生产技术的原铝产量；：分别是两种生产技术的CF4排放因子；：分别是两种生产技术的C2F6排放因子。 |
| 镁生产 |  | ：分别是采用SF6为保护剂的原镁产量和镁加工的产量； ：分别是采用SF6为保护剂的原镁生产的SF6排放因子和镁加工的SF6排放因子。 |
| 电力设备生产 |  | ：电力设备生产过程SF6使用量； EF：电力设备生产过程SF6平均排放因子。 |
| 半导体生产 |  | ：CF4使用量；：CF4平均排放因子； ：CHF3使用量；：CHF3平均排放因子； ：C2F6使用量；：C2F6平均排放因子； ：SF6使用量；：SF6平均排放因子; ：NF3使用量；：NF3平均排放因子。 |
| 氢氟烃生产 |  | ：是代表不同种类的氢氟烃，包括HFC-32、HFC-125、HFC-134a、HFC-143a、HFC-152a、HFC-227ea、HFC-236fa、HFC-245fa； ：第i类氢氟烃产；EF：氢氟烃生产的平均排放因子。 |
| 平板玻璃生产 |  | ：消耗的碳酸盐i的重量；：第i种碳酸盐特定的排放因子；：第i种碳酸盐的煅烧比例。 |

注：排放因子参考《重庆市区县温室气体清单编制指南》。

表A.4 废弃物处理温室气体排放计算方法

| 处理类型 | 计算方法 | 式中含义 |
| --- | --- | --- |
| 工业废水处理甲烷排放 |  | ：表示不同的工业行业；：工业废水中可降解有机物的总量（千克COD/年），共包含两部分，即处理系统去除的COD去除量和排入环境的COD排放量；：以污泥方式清除掉的有机物总量（千克COD/年）；：排放因子（千克CH4/千克COD）；：甲烷回收量（千克CH4/年）。 |

注：排放因子参考《重庆市区县温室气体清单编制指南》。

# 附录B

#### （资料性附录）

#### 温室气体排放环境影响评价参考指标

| 一级指标 | 二级指标 |
| --- | --- |
|  | 温室气体排放绩效参考指标 | 其他可选参考指标 |
| 产业发展低碳化 | 重点行业（电力） | 单位工业总产值二氧化碳排放量（以当量计）下降率 单位工业增加值二氧化碳排放量（以当量计）下降率 单位原料二氧化碳排放量（以当量计）下降率 | 二氧化碳铺集利用量 |
|  | 重点行业（钢铁） | 单位工业总产值二氧化碳排放量（以当量计）下降率 单位工业增加值二氧化碳排放量（以当量计）下降率 单位原料二氧化碳排放量（以当量计）下降率 单位产品二氧化碳排放量（以当量计）下降率 | 短流程炼钢比例 二氧化碳铺集利用量 |
|  | 重点行业（建材） | 单位工业总产值二氧化碳排放量（以当量计）下降率 单位工业增加值二氧化碳排放量（以当量计）下降率 单位产品二氧化碳排放量（以当量计）下降率 | 原燃料替代比重 工业固体废物（高炉矿渣、粉煤灰等）替代熟料比重 二氧化碳铺集利用量 |
|  | 重点行业（有色金属） | 单位工业总产值二氧化碳排放量（以当量计）下降率 单位工业增加值二氧化碳排放量（以当量计）下降率 单位产品二氧化碳排放量（以当量计）下降率 | 再生金属使用提高率 铝水直接合金化比例 二氧化碳铺集利用量 |
|  | 重点行业（化工） | 单位工业总产值二氧化碳排放量（以当量计）下降率 单位工业增加值二氧化碳排放量（以当量计）下降率 单位产品二氧化碳排放量（以当量计）下降率 | 清洁原料使用率 二氧化碳利用率 二氧化碳回收利用量 |
|  | 其他 | / | 绿色工厂 绿色供应链 开展产品碳足迹认证 碳中和工厂、零碳工厂 |
| 能源利用低碳化 | / | 单位工业总产值综合能耗下降率 单位工业增加值综合能耗下降率 单位原料综合能耗下降率 单位产品综合能耗下降率 可再生能源使用比例 余热利用率 副产蒸汽利用率 |
| 交通运输低碳化 | / | 充电、加氢设施建设 物流用车中电能、氢能等非化石能源车比例 |
| 基础设施低碳化 | / | 新建工业建筑中绿色工业建筑比例 集中供气设施数量 |
| 温室气体管理 | / | 温室气体数字化管理能力 试点示范建设 |

# 附录C

#### （规范性附录）

#### 温室气体排放量测算成果清单

产业园区分行业温室气体清单见表C.1，分领域温室气体清单见表C.2。

表C.1产业园区分行业温室气体清单

| 行业 | 领域 | 温室气体排放量（以当量计）（万吨） |
| --- | --- | --- |
| 重点行业（电力、钢铁、建材、有色、石化和化工） | 能源活动 |  |
|  | 工业生产过程 |  |
|  | 废弃物处理 |  |
|  | 小计 |  |
| 其他行业 | 能源活动 |  |
|  | 工业生产过程 |  |
|  | 废弃物处理 |  |
|  | 小计 |  |
| 产业园区 | 能源活动 |  |
|  | 工业生产过程 |  |
|  | 废弃物处理 |  |
|  | 总计 |  |

#### 表C.2 产业园区分领域温室气体清单

| 领域 | 部门 | 温室气体排放量（以当量计） （万吨） |
| --- | --- | --- |
| 能源活动 | 化石燃料 | 能源工业 |  |
|  |  | 工业 |  |
|  |  | 交通运输 |  |
|  |  | 服务业 |  |
|  |  | 居民生活 |  |
|  |  | 小计 |  |
|  | 生物质燃烧 |  |
|  | 天然气系统逃逸 |  |
|  | 调入（出）电力间接排放 |  |
| 工业生产过程 | 电力行业 |  |
|  | 钢铁行业 |  |
|  | 建材行业 |  |
|  | 有色金属行业 |  |
|  | 化工和石化行业 |  |
|  | 其他行业 |  |
|  | 小计 |  |
| 废弃物 处理 | 废水处理 |  |
| 总排放量 |  |

# 附录D

#### （资料性附录）

#### 减污降碳协同管控措施体系

#### 表D减污降碳协同管控措施

| 协同减排领域 | 协同减排方向 | 协同减排路径 |
| --- | --- | --- |
| 产业发展低碳化 | 重点行业（电力） | 结构调整 | 严控新增煤电项目 推进煤电由主体性电源向提供可靠容量、调峰调频等辅助服务的基础性电源转型 科学发展热电联产，以用电、用热需求引导电力建设 |
|  |  | 绿色工艺技术 | 推动煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动” |
|  | 重点行业（钢铁） | 原燃料替代 | 支持实施清洁能源替代项目 鼓励实施“以氢代碳” 鼓励增加废钢利用 |
|  |  | 绿色工艺技术 | 控制长流程炼钢产能，引导长流程炼钢就地置换为短流程炼钢 引导钢铁企业实施节能技改，支持采用气基竖炉、氢基竖炉、低碳高炉等低碳冶炼技术，实现生产过程节能降碳 |
|  |  | 资源化利用 | 推动钢化联产，依托钢铁企业副产煤气富含的大量氢气和一氧化碳资源，生产高附加值化工产品。 |
|  |  | 绿色产品 | 支持企业加快高品质绿色建筑用钢、汽车用钢、优特钢、高端不锈钢等产品生产推广，不断优化产品结构，提高高强高韧、耐蚀耐候、节材节能等低碳钢铁产品市场应用 |
|  | 重点行业（建材） | 结构调整 | 严格落实水泥、平板玻璃产能置换政策，全市水泥熟料不超过“十三五”时期规模 支持通过市场化兼并重组等方式逐步退出低效水泥熟料生产线 不再新增独立的水泥粉磨产能 平板玻璃产能规模控制在合理水平 |
|  |  | 原燃料替代 | 引导水泥企业通过利用磷钛氟石膏、矿钢镁渣、粉煤灰等非碳酸盐原料实现原料替代 |
|  |  | 绿色工艺技术 | 加快工业窑炉节能降碳技术推广应用 支持企业探索应用高固废掺量低碳水泥生产技术 |
|  | 重点行业（有色金属） | 结构调整 | 调整电解铝规模，推进再生铝发展，支撑轻合金产业发展 鼓励有色、钢铁和建材等企业间区域流程优化整合，实现流程再造，推进跨行业相融发展，形成跨行业协调降碳新模式 |
|  |  | 原燃料替代 | 支持重点企业实施清洁能源替代项目 |
|  |  | 绿色工艺技术 | 探索惰性阳极技术 加快节能降碳技术运用和节能装备利用 新建及改扩建冶炼项目达到能耗标杆水平 |
|  |  | 绿色产品 | 提高智能化管理水平，持续降低单位产品能耗 |
|  | 重点行业（化工） | 结构调整 | 培育生物质化工产业，鼓励企业延伸产业链，提升产业附加值 |
|  |  | 原燃料替代 | 优化原料结构，合理利用再生原料，推动石化原料多元化 |
|  |  | 绿色工艺技术 | 采用《国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录》、《国家重点节能低碳技术推广目录》推荐节能技术装备，提高化工产业热效率，减少气提蒸汽用量，减少氧化亚氮、二氧化碳等温室气体排放 |
|  |  | 末端回收 | 推动二氧化碳资源化利用路径研究，探索“以化固碳”产业路径 |
|  | 其他领域 | 不断提升碳中和工厂、零碳工厂、绿色工厂比重 鼓励开展近零碳园区建设 推动企业开展产品碳足迹认证 引导企业积极开展自愿性清洁生产诊断评估，引导重点行业企业对标提升清洁生产水平 |
| 能源利用低碳化 | 清洁能源替代 | 支持重点企业实施清洁能源替代，推动钢铁、化工、水泥等行业新改扩建项目煤炭减量替代，有序推进“煤改电”“煤改气”工程。 加快分布式光伏发电、天然气分布式能源、多元储能、高效热泵、余热余压利用等系统的开发运行，构建多能互补的高效能源体系。 |
|  | 能源效率提升 | 优化装置换热网络，提高装置整体换热效率。 结合余热品位，提高余热余压利用量。 |
|  | 集中供热设施 | 支持适当扩大热电联产等项目集中供热半径 |
| 交通运输低碳化 | 优化运输结构 | 鼓励有条件的工业企业加快铁路专用线和管（廊）道、皮带等基础设施建设，推动优化大宗货物运输方式和厂内物流运输结构。 支持建设电动汽车充电设施 鼓励物流用车采用新能源汽车 |
| 基础设施低碳化 | 废物低碳化处置 | 鼓励水泥企业扩大水泥窑协同处置的规模和范围，支持水泥窑、砖瓦窑协同处置城市建筑固废、生活垃圾、污泥、赤泥等。 |
|  | 新能源开发 | 利用污泥厌氧消化工艺产生沼气，在污水处理厂内进行热电联产，实现沼气资源高效利用。 在污水处理设施上加装分布式光伏发电设备，利用太阳能进行发电，回用于污水处理过程。 利用污水水温相对恒定的特点，通过水源热泵提取污水中的热量。 在具有地形条件的地区，利用尾水排放进行能量回收。 |

重庆市建设项目环境影响评价技术指南—

温室气体排放评价（修订）

重庆市生态环境局

二〇二四年三月

目 录

前 言	29

1.适用范围	30

2.规范性引用文件	30

3.术语和定义	30

3.1 建设项目	30

3.2 温室气体	30

3.3温室气体排放	31

3.4 温室气体排放量	31

3.5 温室气体排放绩效	31

4.温室气体排放评价工作流程	31

5.温室气体排放评价编写指南	32

5.1 建设项目温室气体排放政策符合性分析	32

5.2核算边界和范围	32

5.3 温室气体排放源识别	32

5.4 温室气体排放现状调查	32

5.5 建设项目温室气体排放分析	33

5.6 减污降碳措施	34

5.7 温室气体排放管理	35

5.8 温室气体排放评价结论	35

附录A	36

附录B	37

附录C	39

附录D	40

附录E	41

附录F	46

附录G	47

附录H	52

附录I	55

附录J	64

# 前 言

应对气候变化事关国内国际两个大局，是参与全球治理、构建人类命运共同体的重要平台和实现高质量发展、建设生态文明的重要抓手，同时也是一项事关国计民生的现实任务。习近平总书记多次就应对气候变化问题做出重要指示，在多个国际场合阐述了应对气候变化对构建人类命运共同体的重要性。

为更好的应对气候变化，聚焦绿色低碳发展，以温室气体排放达峰目标和中和愿景为导向，推动绿色低碳可持续发展，助力产业、能源、运输结构优化升级，充分发挥环评制度源头防控作用，规范和指导建设项目环境影响评价（以下简称“建设项目环评”）中温室气体排放评价工作，制定本指南作为建设项目环评中温室气体排放评价编制依据。

本指南是对《重庆市建设项目环境影响评价技术指南—碳排放评价（试行）》的修订，主要修改内容如下：

—指南名称修改为《重庆市建设项目环境影响评价技术指南—温室气体排放评价》；

—增加建设项目与温室气体排放相关政策符合性分析要求；

—增加规范性引用文件，简化术语定义；

—细化温室气体排放现状调查内容；

—细化建设项目温室气体排放分析的编制内容；

—删除碳减排潜力分析及建议章节，增加了减污降碳措施章节；

—增加了温室气体排放管理章节。

本指南规定了建设项目环评中温室气体排放评价的一般工作流程、内容、方法和要求。

本指南由重庆市生态环境局组织制订。

本指南起草单位： 重庆市生态环境工程评估中心、重庆环科源博达环保科技有限公司。

本指南主要起草人：秦勇军、冯永超、张健、王姝、李涵、王磊、苏晴、王莹、汪玲、彭涛、许杨、陈海燕、朱小龙、万永霞、曹园城、吴渊、周井刚、胡远。

本指南自发布之日起实施。

本指南由重庆市生态环境局解释。

本指南自发布之日起实施，《重庆市建设项目环境影响评价技术指南—碳排放评价（试行）》同时废止。

# 1.适用范围

本指南适用于重庆市域内的钢铁、火电（含热力）、建材、有色金属冶炼、化工和石化六大重点行业建设项目的温室气体排放评价。适用范围见附录A。

其他行业的建设项目温室气体排放评价可参照使用。

# 2.规范性引用文件

本指南引用了下列文件或其中条款。凡不注日期的引用文件，其有效版本适用于本指南。

HJ 2.1 建设项目环境影响评价技术导则 总纲

DB 50/T 936 工业企业碳管理指南

GB/T 32151.1 温室气体排放核算与报告要求 第 1 部分： 发电企业

GB/T 32151.4 温室气体排放核算与报告要求 第 4 部分： 铝冶炼企业

GB/T 32151.5 温室气体排放核算与报告要求 第 5 部分： 钢铁生产企业

GB/T 32151.7 温室气体排放核算与报告要求 第 7 部分： 平板玻璃生产企业

GB/T 32151.8 温室气体排放核算与报告要求 第 8 部分： 水泥生产企业

GB/T 32151.10 温室气体排放核算与报告要求 第 10 部分： 化工生产企业

省级温室气体清单编制指南（试行）

重庆市区县温室气体清单编制指南

相关行业的企业温室气体排放核算方法与报告指南

# 3.术语和定义

## 3.1 建设项目

指按一个总体规划或设计进行建设的，由一个或若干个互有内在联系的单项工程组成的工程总和。包括新建项目、改扩建项目、异地搬迁项目等。

## 3.2 温室气体

指大气中吸收和重新放出红外辐射的自然的和人为的气态成分。本指南所指温室气体仅包含二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟化碳（PFCs）、六氟化硫（SF6）和三氟化氮（NF3）七种温室气体。

## 3.3温室气体排放

主要指建设项目在生产运行阶段煤炭、石油、天然气等化石燃料（包括自产和外购）燃烧活动和工业生产过程等活动，以及净调入电力和热力等所导致的温室气体排放。

## 3.4 温室气体排放量

以二氧化碳当量表示温室气体排放数量，简称排放量。计量单位为“吨二氧化碳当量（tCO2e）”，温室气体二氧化碳当量等于给定气体的质量乘以它的全球变暖潜势值。

## 3.5 温室气体排放绩效

指单位产品（或主产品）、单位工业增加值、单位工业总产值或单位原料的温室气体排放量。包括单位产品温室气体排放量（Q 产品）、单位工业增加值温室气体排放量（Q 工增）、单位工业总产值温室气体排放量（Q 工总）和单位原料温室气体排放量（Q 原料）等。

# 4.温室气体排放评价工作流程

建设项目环评中温室气体排放评价应作为独立章节体现在环评报告中，其一般工作流程见下图。

图1 建设项目温室气体排放环境影响评价工作程序图

# 5.温室气体排放评价编写指南

## 5.1 建设项目温室气体排放政策符合性分析

分析建设项目温室气体排放与国家和重庆市应对气候变化、碳达峰、减污降碳协同等相关法律、法规、政策、生态环境准入清单、相关规划和规划环境影响评价等相符性。

## 5.2核算边界和范围

新建项目以项目范围为核算边界，核算项目范围内各生产系统的温室气体排放量。改扩建及异地搬迁项目还应包含现有项目的核算。

火电（含热力）行业生产系统包括主要生产系统，如燃烧装置、汽水装置、电气装置、控制装置和脱硫脱硝等装置的集合。其他行业生产系统包括主要生产系统、辅助生产系统，不包括附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、化验、机修、库房、运输等，附属生产系统包括生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位（如职工食堂、车间浴室、保健站等）。

核算范围包含燃料燃烧、工业生产过程排放和净调入电力热力等排放类型，CO2等温室气体回收利用量可从企业总排放量中予以扣除，重点行业的核算范围参考附录B。

## 5.3 温室气体排放源识别

列出建设项目温室气体排放类型、排放源类别和温室气体种类，可参考建设项目对应行业的《温室气体排放核算方法与报告指南》进行识别。

建设项目温室气体排放源识别表见附录C。

## 5.4 温室气体排放现状调查

根据温室气体排放源识别结果，开展相应的现状调查，主要为活动水平数据调查，改扩建项目还包含现有项目温室气体排放情况调查。活动水平数据是指导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值，如各种化石燃料的消耗量、原材料的使用量、调入的电量和热量等。

#### 5.4.1新建项目

可依据项目可研报告、设计文件、企业记录台账等开展活动水平数据调查和资料收集，包括工业总产值、工业增加值、产品产量、能源类型及消费量、净调入电力和热力、涉及温室气体排放的工业生产过程（主体工程、辅助工程和环保工程等）原辅料使用量等内容。

#### 5.4.2改扩建及异地搬迁建设项目

改扩建及异地搬迁建设项目还应调查现有项目的温室气体排放情况，包括现有项目产值、工业增加值、产品规模、能源结构及各种能源消费量、净调入电力和热力量、涉及温室气体排放的工业生产环节原辅料使用量等内容。在对现有项目基本情况调查的基础上，从能源活动排放、净调入电力和热力排放、工业生产过程排放三个方面核算现有项目温室气体排放量，分析现有项目的温室气体排放绩效。如企业已纳入国家或重庆市碳市场，可直接引用企业碳核查数据。

新建项目、改扩建及异地搬迁建设项目实际工作中可根据项目的温室气体排放特点，从附录D中选择相应内容开展调查和资料收集。

## 5.5 建设项目温室气体排放分析

#### 5.5.1温室气体排放节点识别

在确定建设项目核算边界的基础上，参考温室气体排放节点识别分类表（见附录E），从化石燃料燃烧过程、工业生产过程、净调入电力热力消费等各方面分析识别建设项目温室气体排放节点，在建设项目生产工艺流程图中给出温室气体排放节点。

化石燃料燃烧过程温室气体排放识别，应明确建设项目化石燃料燃烧源中的燃料种类、消费量、含碳量、低位发热量和燃烧效率等。燃料燃烧排放包括煤、油、天然气等各种化石燃料在各种类型的固定燃烧设备或移动燃烧设备中发生氧化燃烧过程产生的温室气体排放。

工业生产过程温室气体排放识别，应明确涉及温室气体排放的工业生产环节中原料、辅料及其他物料种类、使用量和含碳量，碳氧化率等参数。工业生产过程包括化石燃料和其它碳氢化合物作为原材料使用、碳酸盐分解、生产过程中化学反应或阳极效应等过程产生的温室气体排放。

电力和热力温室气体排放识别，应明确调入量、输出量、区域平均供电排放因子、蒸汽温度和压力等。

#### 5.5.2温室气体排放核算

分析建设项目核算边界内相关生产设施和场所产生的温室气体排放情况。明确建设项目能源结构及各种能源消费量、涉及温室气体排放的工业生产环节原辅料使用量、净调入电力和热力量等活动水平数据，从燃料燃烧排放、工业生产过程排放、净调入电力和热力排放等方面，采用排放因子法计算建设项目实施后的温室气体排放总量，选择相应活动水平数据并根据相应的排放因子和全球变暖潜势计算温室气体排放量。温室气体全球变暖潜势值参见附录F。温室气体排放量核算方法详见附录G。

温室气体排放绩效可结合建设项目特点及关键经济指标，选取单位工业产值温室气体排放绩效、单位原料温室气体排放绩效、单位产品温室气体排放绩效等指标，计算建设项目温室气体排放绩效。温室气体排放绩效参考值见附录H。

#### 5.5.3温室气体排放评价

以国家及重庆市发布温室气体排放绩效基准（标准）作为评价依据，与同行业温室气体排放水平进行对比分析，评价建设项目温室气体排放水平。评价指标无国家或重庆市绩效基准（标准）时，可参考国内外既有的行业温室气体排放绩效标准，但需对参考数据的合理性进行分析说明。无法获取相关绩效基准（标准）时，可暂时不评价。

改扩建及迁建项目应在现状调查基础上，对建设项目实施后的温室气体排放绩效水平进行分析评价。改、扩建及异地搬迁建设项目温室气体排放绩效水平原则上应不低于现有项目，当低于现有项目绩效水平时，应分析原因并提出碳减排措施。

## 5.6 减污降碳措施

可从源头防控、过程控制、末端回收等方面提出减污减碳措施。

1.能源结构优化。结合建设项目涉及的能源种类、用能环节等，提出切实可行的能源结构优化建议。

2.强化生产环节过程控制。从原辅材料选择、工艺技术比选、平面布置优化等，提出降碳措施。

3.优化污染治理措施比选。在污染治理措施比选中，充分考虑温室气体排放情况，在满足达标排放，环境质量可接受的条件下，优先选择温室气体排放量相对较小的污染治理措施。

4.末端回收、利用、治理等措施。对燃料燃烧、工业生产过程产生的温室气体排放，提出可行的回收、利用措施，并根据实际情况提出末端降碳措施。

5.针对改扩建项目，鼓励企业实施能源结构优化、设备改进、低碳技术应用等措施，进一步降低现有项目温室气体排放量。

6.鼓励企业温室气体排放建立温室气体排放管理机构、建立管理制度明确各关键岗位职责和温室气体排放相关数据记录、上报制度，定期组织培训，提高企业温室气体管控意识等。

7.根据建设项目所在行业类别，提出企业可采取的低碳技术建议，低碳技术推荐见附录I。

## 5.7 温室气体排放管理

编制建设项目温室气体排放清单，明确其排放的管理要求。包括建设项目所属国民经济行业及分类代码，温室气体种类、产生环节、排放类型、排放量及排放绩效，减污降碳措施等，参照附录J。

提出建立碳排放量核算所需参数的相关监测和管理台账的要求，按照核算方法中所需参数，明确监测、记录信息和频次。

## 5.8 温室气体排放评价结论

对建设项目温室气体排放政策符合性、温室气体排放情况、减污降碳措施及可行性、温室气体排放水平、温室气体排放管理等内容进行概括总结。

# 附录A

#### （规范性附录）

#### 指南适用行业及项目类别

| 行业 | 国民经济行业分类代码（GB/T 4754-2017） |
| --- | --- |
| 火电（含热力） | 44 电力、热力生产和供应业 |
|  | 4411 火力发电 |
|  | 4412 热电联产 |
| 建材 | 30 非金属矿物制品业 |
|  | 3011 水泥制造 |
|  | 3041 平板玻璃制造 |
|  | 307 陶瓷制品制造 |
| 钢铁 | 31 黑色金属冶炼和压延加工业 |
|  | 3110炼铁 |
|  | 3120炼钢 |
|  | 3130钢压延加工 |
| 有色金属冶炼 | 32 有色金属冶炼和压延加工业 |
|  | 321 常用有色金属冶炼 |
|  | 3216铝冶炼 |
| 石化 | 25 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
|  | 252 煤炭加工 |
|  | 2521炼焦 |
|  | 2522煤制合成气生产 |
|  | 2523煤制液体燃料生产 |
| 化工 | 26 化学原料和化学制品制造业 |
|  | 261 基础化学原料制造 |
|  | 2611无机酸制造 |
|  | 2612无机碱制造 |
|  | 2613无机盐制造 |
|  | 2614有机化学原料制造 |
|  | 2619其他基础化学原料制造 |
|  | 262 肥料制造 |
|  | 263 农药制造 |
|  | 265 合成材料制造 |

# 附录B

#### （规范性附录）

#### 重点行业温室气体核算范围

| 行业 | 温室气体排放类型 |
| --- | --- |
|  | 燃料燃烧排放 | 工业生产过程排放 | 净调入电力热力消费排放 |
| 火电 （含热力） | 煤、油、气等化石燃料（包括发电用燃料、辅助燃油与搬运设备用油等）在各种类型的固定或移动燃烧设备（如锅炉、燃气轮机、厂内运输车辆等）燃烧过程产生的温室气体排放 | 脱硫剂（碳酸盐）分解过程产生的温室气体排放 | 消费调入及输出的电力、热力所对应的温室气体排放 |
| 建材 | 煤、油、气等化石燃料在各种类型的固定燃烧设备（如热风炉、干燥器等）或移动燃烧设备（如厂内机动车辆、非道路移动机械等）燃烧过程产生的温室气体排放 | 涉及碳排放的工艺生产环节原料、辅料及其他物料使用以及使用碳酸盐（如石灰石、白云石、纯碱等）作为生产原料发生分解所产生的温室气体排放 | 消费调入及输出的电力、热力所对应的温室气体排放 |
| 钢铁 | 煤、油、气等化石燃料在各种类型的固定燃烧设备（如锅炉、窑炉等）或移动燃烧设备（如厂内机动车辆、非道路移动机械等）燃烧过程产生的温室气体排放 | 涉及碳排放的工艺生产环节（如炼焦、烧结、球团、炼铁、炼钢、热轧、冷轧）原料、辅料及其他物料使用以及碳酸盐（如石灰等）使用过程中产生的温室气体排放，固碳产品隐含的排放应予扣除 | 消费调入及输出的电力、热力所对应的温室气体排放 |
| 有色金 属冶炼 | 煤、油、气等化石燃料在各种类型的固定或移动燃烧设备（如锅炉、窑炉、内燃机等）中燃烧过程产生的温室气体排放 | 涉及碳排放的工艺生产环节（如阳极效应等）产生的温室气体排放以及使用碳酸盐（石灰石或纯碱等）作为生产原料发生分解所产生的温室气体排放，CO2等温室气体回收利用量可从企业总排放量中予以扣除 | 消费调入及输出的电力、热力所对应的温室气体排放 |
| 石化 | 炼油与石油化工生产中化石燃料（煤、油、气等）用于动力或热力供应的燃烧过程产生的温室气体排放 | 涉及碳排放的工艺生产装置（催化裂化装置、催化重整装置、其它生产装置催化剂烧焦再生、 制氢装置、焦化装置、石油焦煅烧装置、氧化沥青装置、乙烯裂解装置、乙二醇/环氧乙烷生 产装置、其它产品生产装置等）生产过程中温室气体排放，CO2等温室气体回收利用量可从企业总排放量中予以扣除 | 消费调入及输出的电力、热力所对应的温室气体排放 |
| 化工 | 煤、油、气等化石燃料在各种类型的固定燃烧设备（如锅炉、煅烧炉、窑炉、熔炉、内燃机等）或移动设备（厂内机动车辆）中发生氧化燃烧过程产生的温室气体排放 | 化石燃料和其他碳氢化合物用作原材料产生的温室气体排放以及碳酸盐使用过程（如石灰石、白云石等用作原材料、助熔剂或脱硫剂等）分解产生的温室气体排放，CO2等温室气体回收利用量可从企业总排放量中予以扣除 | 消费调入及输出的电力、热力所对应的温室气体排放 |

# 附录C

#### （资料性附录）

#### 建设项目温室气体排放源识别表

| 排放 类型 | 排放源类别 | 温室气体种类 |
| --- | --- | --- |
|  |  | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| 直接 排放 | 燃料燃烧 | 生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的生产设施，如锅炉、燃烧器、窑炉、焚烧炉等 | √ |  | * |  |  |  |  |
|  | 工业生产过程排放 | 化石燃料、其他碳氢化合物、碳酸盐等作为原辅料使用，碳酸盐分解，化学反应或阳极效应，半导体制造、液晶显示屏制造、纳米材料生产等 | * | * | * | * | * | * | * |
| 间接 排放 | 净调入电力和热力 | 净调入电力和热力（蒸汽和热水）所对应的生产环节产生的CO2排放 | √ |  |  |  |  |  |  |
| 1：√表示该类温室气体排放源主要排放的温室气体；*表示可能排放的温室气体； 2：具体识别可参考建设项目对应行业的《温室气体排放核算方法与报告指南》。 |

# 附录D

#### （资料性附录）

#### 建设项目温室气体排放现状调查及资料收集内容

| 调查要素 | 主要调查内容 |
| --- | --- |
| 项目规模 | 占地规模、工业产值、工业增加值、产品规模 |
| 排放类型 | 能源活动 | 燃料燃烧 | 燃料类型及消耗量 |
|  | 工业生产过程 （不包括燃料燃烧） | 参考对应行业的《温室气体排放核算方法与报告指南》进行活动水平数据调查 |
|  | 净调入电力和热力 | 电力 | 电力净调入量 |
|  |  | 热力 | 热力净调入量 |
|  | 回收利用与销毁量 | CO2和甲烷等回收利用量 |
|  |  | 甲烷火炬销毁量 |
| 注：现状调查和资料收集包括但不限于表中所列项目。 |

# 附录E

#### （资料性附录）

#### E.1 火电行业温室气体排放节点识别分类表

| 工序 | 温室气体排放节点 | 温室气体种类及主要排放类型 |
| --- | --- | --- |
| 原料系统 | 1、燃煤的的受卸、加工和输送设备的电力消耗；2、运输车辆的油品消耗。 | 二氧化碳，主要为油品消耗 |
| 燃烧发电 | 1、燃烧点火所消耗的柴油；2、燃烧所消耗的煤炭、煤矸石等燃煤；3、发电锅炉的运转消耗的电力；向除尘器、脱硝系统、脱硫塔、送风机等设备输送燃烧尾气及蒸汽等消耗的电力。 | 二氧化碳，主要为化石燃料消耗 |
| 尾气及相关配套处置设施 | 1、除尘器、凝汽器、循环泵、脱硝系统、脱硫塔、引风机、送风机等设备运行消耗的电力；2、脱硫采用的石灰石-石膏湿法消耗的石灰石；3、渣斗、灰分、脱水机运输车辆消耗的油品等。 | 二氧化碳，主要为脱硫消耗的石灰石 |

E.2 钢铁行业温室气体排放节点识别分类表

| 工序 | 温室气体排放节点 | 温室气体种类及主要排放类型 |
| --- | --- | --- |
| 原料系统 | 1、各类散装燃料的的受卸、加工和输送设备的电力消耗；2、运输车辆的油品消耗。 | 二氧化碳，主要为油品消耗 |
| 烧结 | 1、烧结（焙烧）过程所用的焦炉煤气、无烟煤、焦丁等燃料的消耗；2、烧结矿冷却、破碎、筛分设备消耗的电力；3、烧结烟气脱硫器消耗的电力；4、含碳原料分解或氧化。 | 二氧化碳，主要为化石燃料消耗 |
| 球团 | 1、链篦机预热的电力消耗；2、回转窑焙烧或竖炉焙烧消耗的焦炉煤气、无烟煤等。 | 二氧化碳，主要为化石燃料消耗 |
| 炼铁 | 1、高炉矿槽的槽上设有胶带卸料机，矿槽下设有给料机、烧结矿筛、焦炭筛、称量漏斗和胶带运输机的电力消耗；2、高炉热风炉系统消耗的高炉煤气等；3、高炉过程中消耗的无烟煤、焦炭等；4、含碳原料分解或氧化。 | 二氧化碳，主要为化石燃料消耗 |
| 炼钢 | 1、石灰、废钢等原料的输送过程的电力消耗；2、转炉过程中消耗的电力；3、连铸机、蓄热器等设备的电力消耗；4、精炼炉精炼过程消耗的电力和焦炭；5、在转炉炼钢和电炉炼钢中吹氧冶炼（一次烟气）、加废钢、加辅料、兑铁水、出渣、出钢等（二次烟气）消耗的电力和高炉煤气、焦炭等；6、含碳原料分解或氧化。 | 二氧化碳，主要为电力消耗 |
| 轧钢 | 1、热轧加热过程消耗的高炉煤气、焦炭、转炉煤气；2、精轧高压水除磷、粗、中精轧集轧制等的电力消耗；3、冷轧过程中轧机、平整机组、卷曲、分卷等设备消耗的电力。 | 二氧化碳，主要为电力消耗 |
| 公用单元 | 1、燃气锅炉、燃煤锅炉、燃油锅炉、发电机组等设备消耗的电力，以及消耗的焦炭、高炉煤气等；2、石灰窑（竖窑、回转窑等）、白云石窑转运、冷却、成品破碎、筛分和煅烧消耗的电力、煤气等。 | 二氧化碳，主要为化石燃料消耗 |

E.3 建材行业温室气体排放节点识别分类表

| 产品 | 工序 | 温室气体排放节点 | 温室气体种类及主要排放类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥 | 矿山开采 | 各类开采、皮带等输送设备电力消耗；运输车辆使用的少量燃油。 | 二氧化碳，主要为电力消耗 |
|  | 原料、生料制备 | 烘干机、粉磨机等设备及输送设备使用的电力消耗。 | 二氧化碳，主要为电力消耗 |
|  | 预热分解及熟料煅烧 | 回转窑：1.原材料碳酸盐分解，包括熟料对应的碳酸盐分解排放、窑炉排气筒（窑头）粉尘对应的排放和旁路放风粉尘对应的排放；2.原材料中非燃料碳煅烧，包括如钢渣、煤矸石、高碳粉煤灰等含有可燃的非燃料碳，在生料高温煅烧过程中的排放；3.替代燃料和协同处置的废弃物中非生物质碳的燃烧。4.净调入电力热力。 | 二氧化碳，主要是原材料碳酸盐分解和化石燃料消耗，存在一定电力消耗 |
|  |  | 锅炉：1.锅炉中使用的实物煤等燃料产生的排放；2.替代燃料和协同处置的废弃物中非生物质碳的燃烧。3.净调入电力热力。 | 二氧化碳，主要是化石燃料消耗，存在一定电力消耗 |
|  | 水泥制成 | 水泥粉磨环节产生的电力消耗。 | 二氧化碳，主要为电力消耗 |
|  |  | 水泥包装环节产生电力消耗，运输车辆使用少量燃料。 |  |
| 平板玻璃 | 配料 | 原料破碎、备料及储存、配合料制备等系统产生的电力消耗。 | 二氧化碳，主要为电力消耗 |
|  | 熔化 | 熔炉：熔窑中天然气燃烧产生的二氧化碳排放。 | 二氧化碳，主要是化石燃料消耗（天然气），存在一定电力消耗 |
|  |  | 熔窑：1.原料配料中碳粉氧化：熔窑中加入的碳粉氧化产生的二氧化碳排放；2.原料碳酸盐分解：熔窑中白云石、石灰石、纯碱等产生的二氧化碳排放。 | 二氧化碳，主要是原料配料中碳粉氧化和原料碳酸盐分解，存在一定电力消耗 |
|  | 成型 | 成型设备产生的电力消耗。 | 二氧化碳，主要为电力消耗 |
|  | 退火 | 退火设备产生的电力消耗。 | 二氧化碳，主要为电力消耗 |
|  | 切裁 | 切裁设备产生的电力消耗。 | 二氧化碳，主要为电力消耗 |
|  | 其他 | 叉车、铲车等运输设备使用燃料 | 二氧化碳，化石燃料消耗（柴油、汽油等） |
| 陶瓷制品 | 粉料制备 | 破碎机、喂料机、原料球磨等设备的电力消耗、喷雾干燥塔使用的天然气等化石燃料 | 二氧化碳，主要为电力消耗，其次为化石燃料燃烧（天然气） |
|  | 成型 | 压制机等设备的电力消耗 | 二氧化碳，主要为电力消耗 |
|  | 烘干施釉 | 烘干窑、施釉线 | 二氧化碳，主要为电力消耗 |
|  | 烧制 | 1.化石燃料燃烧：烧成窑使用天然气；2.工业生产过程：原料中含有的碳酸盐高温分解 | 二氧化碳，主要为工业生产过程排放、化石燃料燃烧 |
|  | 后续工序 | 磨边、抛光、打蜡等设备的电力消耗 | 二氧化碳，主要为电力消耗 |

#### E.4 有色金属冶炼行业温室气体排放节点识别分类表

| 产品 | 工序 | 温室气体排放节点 | 温室气体种类及主要排放类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧化铝 | 原料配制 | 1.石灰窑、熔盐加热炉等使用的煤、油、天然气等化石燃料燃烧产生二氧化碳；2.净调入电力 | 二氧化碳，主要为化石燃料燃烧，存在电力消耗 |
|  | 生料浆制备 | 石灰石脱硫等过程产生的二氧化碳排放 | 二氧化碳，主要为工业生产过程 |
|  | 熟料烧成（烧结法） | 熟料烧成窑使用的煤、油、天然气等化石燃料燃烧产生二氧化碳 | 二氧化碳，主要为化石燃料燃烧 |
|  | 溶出及硅渣分离、赤泥分离及洗涤、粗液脱硅、液碳酸化分解、蒸发 | 净调入电力和热力 | 二氧化碳，主要为电力和热力消耗 |
|  | 氢氧化铝过滤及焙烧 | 1.氢氧化铝焙烧炉使用的煤、油、天然气等化石燃料燃烧产生二氧化碳； 2.净调入电力和热力 | 二氧化碳，主要为化石燃料燃烧，存在电力消耗 |
|  | 氧化铝贮运及包装 | 运输设备等使用的煤、油等化石燃料燃烧产生二氧化碳或运输设备的电力消耗 | 二氧化碳，主要为化石燃料燃烧或电力消耗 |
| 电解铝 | 原料制备 | 主要生产设施使用的净调入电力 | 二氧化碳，主要为电力消耗 |
|  | 电解 | 1电解槽阳极点火时燃烧天然气产生的二氧化碳排放；2.原材料用途的排放主要是炭阳极消耗所导致的二氧化碳排放；3.工业生产过程排放主要是阳极效应所导致的全氟化碳排放 | 二氧化碳和全氟化碳，主要工业生产过程排放和化石燃料燃烧 |
|  | 铸造 | 混合炉、铸造机等电力消耗 | 二氧化碳，主要为电力消耗 |
|  | 电解质处理 | 电解质破碎系统等电力消耗 | 二氧化碳，主要为电力消耗 |
|  | 阳极组装及残极处理 | 阳极组装及残极处理系统等电力消耗 | 二氧化碳，主要为电力消耗 |
|  | 贮运系统 | 厂内叉车等车辆使用柴油、汽油产生的二氧化碳排放；或运输设备的电力消耗 | 二氧化碳，主要为化石燃料燃烧，存在电力消耗 |
| 再生铝 | 原料分拣 | 预处理车间各生产设备的电力消耗 | 二氧化碳，主要为电力消耗 |
|  | 配料 | 原料配制工段各生产设备的电力消耗 | 二氧化碳，主要为电力消耗 |
|  | 熔铝 | 熔炼炉使用煤炭、天然气、煤气等燃料燃烧产生的二氧化碳 | 二氧化碳，主要为化石燃料燃烧 |
|  | 合金精炼 | 合金精炼工段各生产设备的电力热力消耗 | 二氧化碳，主要为电力消耗和热力消耗 |
|  | 浇铸 | 浇铸工段各生产设备的电力消耗 | 二氧化碳，主要为电力消耗 |
|  | 铝合金贮运及包装 | 厂内叉车等车辆使用柴油、汽油产生的二氧化碳排放或运输设备的电力消耗 | 二氧化碳，主要为化石燃料燃烧，存在电力消耗 |

E.5 化工、石化行业温室气体排放节点识别分类表

| 工序 | 温室气体排放节点 | 温室气体种类及主要排放类型 |
| --- | --- | --- |
| 原料预处理 | 1.各类工业窑炉使用的煤、天然气等化石燃料燃烧产生二氧化碳；2.破碎、研磨、混合、烘干、配料等预处理工序使用的电力和热力 | 二氧化碳，主要为化石燃料燃烧，存在电力和热力消耗 |
| 反应单元及后处理单元 | 1.各反应单元使用的煤、油、天然气等化石燃料燃烧产生二氧化碳； 2.净调入电力和热力；3.工业生产过程排放主要为使用含碳原辅料产生的二氧化碳，硝酸和己二酸等生产过程的氧化亚氮排放 | 二氧化碳和氧化亚氮，主要为工业生产过程和化石燃料燃烧，存在电力和热力消耗 |
| 污染治理单元 | 1.污染治理设施使用的天然气等化石燃料燃烧产生二氧化碳；2.工业生产过程排放主要为使用含碳辅料产生的二氧化碳；3.净调入电力 | 二氧化碳，主要为电力消耗，存在化石燃料燃烧 |
| 公用单元 | 1.供热单元使用的煤、油、天然气等化石燃料燃烧产生二氧化碳；2.厂内叉车等车辆使用柴油、汽油产生的二氧化碳排放或运输设备的电力消耗 | 二氧化碳，主要为化石燃料燃烧或电力消耗 |

# 附录F

#### （资料性附录）

#### 温室气体全球变暖潜势值

| 序号 | 温室气体名称 | 化学分子式 | 建议采用值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳1 | CO2 | 1 |
| 2 | 甲烷1 | CH4 | 21 |
| 3 | 氧化亚氮1 | N2O | 310 |
| 4 | 氢氟碳化物1（HFCs） | HFC-23 | CHF3 | 11700 |
|  |  | HFC-32 | CH2F2 | 650 |
|  |  | HFC-125 | CHF2CF3 | 2800 |
|  |  | HFC-134a | CH2FCF3 | 1300 |
|  |  | HFC-143a | CH3CF3 | 3800 |
|  |  | HFC-152a | CH3CHF2 | 140 |
|  |  | HFC-227ea | CF3CHFCF3 | 2900 |
|  |  | HFC-236fa | CF3CH2CF3 | 6300 |
|  |  | HFC-245fa | CHF2CH2CF3 | 560 |
| 5 | 全氟化碳1（PFCs） | PFC-14 | CF4 | 6500 |
|  |  | PFC-116 | C2F6 | 9200 |
| 6 | 六氟化碳1 | SF6 | 23900 |
| 7 | 三氟化氮2 | NF3 | 17200 |
| 注：1.二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物（HFCs）、全氟化碳（PFCs）和六氟化硫建议采用IPCC第二次评估报告数值，与《重庆市区县温室气体清单编制指南》保持一致，适时调整；2.三氟化氮建议采用IPCC第四次评估报告数值，与《重庆市企业温室气体排放核算方法与报告指南—电子设备制造业》保持一致，适时调整。 |

# 附录G

#### （资料性附录）

#### G.1 温室气体排放核算方法

建设项目温室气体排放总量计算见公式（1）：

AE总= AE燃料燃烧+ AE工业生产过程+ AE净调入电力和热力……..（1）

式中：

AE总—温室气体排放总量（tCO2e）；

AE燃料燃烧—燃料燃烧温室气体排放量（tCO2e）；

AE工业生产过程—工业生产过程温室气体排放量（tCO2e）；

AE净调入电力和热力—净调入电力和热力消耗温室气体排放总量（tCO2e）。

AE燃料燃烧 =∑（ADi燃料×EFi燃料） ….. ….. …..（2）

式中：

i——燃料种类；

ADi燃料—i燃料燃烧消耗量（t或kNm3）；

EFi燃料—i燃料燃烧二氧化温室气体排放因子（tCO2e/kg或tCO2e/kNm3），按表E.2选取。

工业生产过程排放量（AE工业生产过程）根据表E.3给出的建设项目对应行业的《温室气体排放核算方法与报告指南》中方法进行计算，用吨二氧化碳当量表示温室气体排放量。

净调入电力和热力消耗温室气体排放总量（AE净调入电力和热力）计算方法见公式（3）：

AE净调入电力和热力= AE净调入电力+ AE净调入热力 ….. …..（3）

式中：

AE净调入电力—净调入电力消耗温室气体排放量（tCO2e）；

AE净调入热力—净调入热力消耗温室气体排放量（tCO2e）。

其中，净调入电力消耗温室气体排放量（AE净调入电力）计算方法见公式（4）：

AE净调入电力=AD净调入电量×EF电力 ….. ….. …（4）

式中：

AD净调入电量—净调入电力消耗量（MWh）；

EF电力—电力排放因子（tCO2e/MWh），选用生态环境部公布的最新年度全国电网平均排放因子，2022年度全国电网平均排放因子为0.5703t CO2/MWh。

其中，净调入热力消耗温室气体排放量（AE净调入热力）计算方法见公式（5）：

AE净调入热力=AD净调入热力消耗量×EF热力 ….. ….. …..（5）

式中：

AD净调入热力消耗量—净调入热力消耗量（GJ）；

EF热力—热力排放因子（tCO2e/GJ），为0.11tCO2e/GJ。

G.2 燃料燃烧温室气体排放因子参考表

| 类型 | 排放因子值 | 排放因子单位 |
| --- | --- | --- |
| 固体燃料 | 火电 行业 | 无烟煤 | 2.395 | tCO2/t |
|  |  | 烟煤 | 2.091 | tCO2/t |
|  |  | 褐煤 | 1.427 | tCO2/t |
|  |  | 炼焦煤 | 2.220 | tCO2/t |
|  |  | 型煤 | 2.447 | tCO2/t |
|  |  | 焦炭 | 2.922 | tCO2/t |
|  |  | 煤粉 | 2.447 | tCO2/t |
|  |  | 煤矸石 | 0.774 | tCO2/t |
|  |  | 煤制品 | 2.447 | tCO2/t |
|  |  | 洗精煤 | 2.221 | tCO2/t |
|  |  | 其他洗煤 | 0.925 | tCO2/t |
|  |  | 其它焦化产品 | 3.915 | tCO2/t |
|  |  | 城市固体垃圾 | 0.692 | tCO2/t |
|  | 有色金属冶炼行业 | 无烟煤 | 2.522 | tCO2/t |
|  |  | 烟煤 | 1.742 | tCO2/t |
|  |  | 褐煤 | 1.173 | tCO2/t |
|  |  | 洗精煤 | 2.208 | tCO2/t |
|  |  | 其他洗煤 | 1.052 | tCO2/t |
|  |  | 型煤 | 1.936 | tCO2/t |
|  |  | 石油焦 | 3.212 | tCO2/t |
|  |  | 其他煤制品 | 1.936 | tCO2/t |
|  |  | 焦炭 | 2.860 | tCO2/t |
| 固体燃料 | 化工 行业 | 无烟煤 | 2.522 | tCO2/t |
|  |  | 烟煤 | 1.742 | tCO2/t |
|  |  | 褐煤 | 1.173 | tCO2/t |
|  |  | 洗精煤 | 2.208 | tCO2/t |
|  |  | 其他洗煤 | 1.052 | tCO2/t |
|  |  | 型煤 | 1.936 | tCO2/t |
|  |  | 石油焦 | 3.212 | tCO2/t |
|  |  | 其他煤制品 | 1.936 | tCO2/t |
|  |  | 焦炭 | 2.860 | tCO2/t |
|  | 建材 行业 | 无烟煤 | 2.496 | tCO2/t |
|  |  | 烟煤 | 2.179 | tCO2/t |
|  |  | 褐煤 | 1.488 | tCO2/t |
|  |  | 炼焦煤 | 2.313 | tCO2/t |
|  |  | 型煤 | 2.550 | tCO2/t |
|  |  | 焦炭 | 3.045 | tCO2/t |
|  |  | 煤粉 | 2.550 | tCO2/t |
|  |  | 煤矸石 | 0.807 | tCO2/t |
|  |  | 煤制品 | 2.550 | tCO2/t |
|  |  | 洗精煤 | 2.314 | tCO2/t |
|  |  | 其他洗煤 | 0.964 | tCO2/t |
|  |  | 其它焦化产品 | 3.080 | tCO2/t |
|  | 其它 行业 | 无烟煤 | 2.143 | tCO2/t |
|  |  | 烟煤 | 1.871 | tCO2/t |
|  |  | 褐煤 | 1.277 | tCO2/t |
|  |  | 炼焦煤 | 1.986 | tCO2/t |
|  |  | 型煤 | 2.189 | tCO2/t |
|  |  | 焦炭 | 2.614 | tCO2/t |
|  |  | 煤粉 | 2.189 | tCO2/t |
|  |  | 煤矸石 | 0.693 | tCO2/t |
|  |  | 煤制品 | 2.189 | tCO2/t |
|  |  | 洗精煤 | 1.987 | tCO2/t |
|  |  | 其他洗煤 | 0.828 | tCO2/t |
|  |  | 其它焦化产品 | 3.503 | tCO2/t |
| 液体燃料 | 原油 | 3.020 | tCO2/t |
|  | 燃料油 | 3.170 | tCO2/t |
|  | 汽油 | 2.925 | tCO2/t |
|  | 柴油 | 3.096 | tCO2/t |
|  | 一般煤油 | 3.033 | tCO2/t |
|  | 炼厂干气 | 3.039 | tCO2/t |
|  | 液化天然气 | 2.732 | tCO2/t |
|  | 液化石油气 | 3.101 | tCO2/t |
|  | 石脑油 | 3.198 | tCO2/t |
|  | 其它石油制品 | 2.889 | tCO2/t |
| 气体燃料 | 天然气 | 2.162 | tCO2/kNm3 |
|  | 焦炉煤气 | 0.886 | tCO2/kNm3 |
|  | 高炉煤气 | 0.848 | tCO2/kNm3 |
|  | 转炉煤气 | 1.512 | tCO2/kNm3 |
|  | 其它煤气 | 0.231 | tCO2/kNm3 |
| 注：表中排放因子由燃料低位发热量、单位热值含碳量和碳氧化率计算得到，计算数据来源于《中国能源统计年鉴》、《省级温室气体清单指南（试行）》、《2006年 IPCC 国家温室气体清单指南》和《中国温室气体清单研究》（2007）。 |

G.3  工业生产过程温室气体排放计算参考表

| 行业 | 参考指南 |
| --- | --- |
| 火电（含热力） | 企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施 |
| 建材 | 中国水泥生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行） |
|  | 中国平板玻璃生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行） |
|  | 中国陶瓷生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行） |
| 钢铁 | 中国钢铁生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行） |
| 有色金属冶炼 | 中国镁冶炼企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行） |
|  | 中国电解铝生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行） |
|  | 其他有色金属冶炼和压延加工业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行） |
| 石化 | 中国独立焦化企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行） |
|  | 中国石油化工企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行） |
| 化工 | 中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行） |
|  | 中国氟化工企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行） |
| 其他参考相应行业指南及《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》 |

# 附录H

#### （资料性附录）

#### H.1 重点行业温室气体评价绩效参考值

| 行业 | 国民经济行业分类代码 | 单位工业产值温室气体排放绩效 （t CO2/万元） | 单位原料温室气体排放绩效（tCO2/t原料） | 单位产品温室气体排放绩效（tCO2/t产品） | 单位工业增加值温室气体排放绩效（t CO2/万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火电（含热力） | 4411 火力发电 | / | 2.81 | / | / |
|  | 4412 热电联产 | / | 2.84 | / | / |
| 建材 | 3011 水泥制造 | 20.16 | / | 0.89a | / |
|  | 3041平板玻璃制造 | 6.05 | / | 383.53 b | / |
| 有色金属冶炼 | 3216铝冶炼(电解铝) | 6.89 | / | 9.27 c | / |
| 化工 | 2614有机化学原料制造（己二酸） | / | / | 1.62 | / |
|  | 2611无机酸制造（硫酸） | / | / | 0.05 | / |
|  | 2612无机碱制造（合成氨） | / | / | 2.47 | / |
| 钢铁 | 31 黑色金属冶炼和压延加工业 | / | / | / | 6.06 |
| 1：a吨产品为吨熟料；b 吨产品为万重箱平板玻璃；c吨产品为原铝； 2：单位产品一列绩效水平均是以该产品的生产线为核算边界的温室气体排放强度； 3：数据根据重庆市重点行业企业温室气体现有排放数据计算得出。 |

H.2   现代煤化工企业煤制合成气工序单位产品直接碳排放绩效参考值

| 类型名称 | 单位 | 领先水平 | 先进水平 | 基本水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤制甲醇—烯烃 | tCO2/KNm3（CO+H2） | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.9 |
| 煤制乙二醇 | tCO2/KNm3（CO+H2） | ≤0.8 | ≤0.9 | ≤1.0 |
| 煤制天然气 | tCO2/KNm3（CO+H2+CH4） | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.3 |
| 煤间接液化制油 | tCO2/KNm3（CO+H2） | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.9 |
| 注：数据来源于中国化工节能技术协会团体标准《现代煤化工行业碳排放基准》（T/CCECTA0104-2023）。 |

H.3   建筑陶瓷单位产品的碳排放绩效参考值

| 产品种类 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 吸水率≤0.2%的陶瓷砖（板） | kgCO2/m3 | ≤23.2 |
| 0.2%<吸水率≤0.5%的陶瓷砖（板） | kgCO2/m3 | ≤20.88 |
| 0.5%<吸水率≤10%的陶瓷砖（板） | kgCO2/m3 | ≤15.05 |
| 吸水率>10%的陶瓷砖（板） | kgCO2/m3 | ≤14.49 |
| 注：数据来源于中国建筑材料协会标准《建筑卫生陶瓷单位产品碳排放限值》 （T/CBMF42-2018）Ⅱ级（行业前50%企业）碳排放水平。 |

H.4   卫生陶瓷单位产品的碳排放绩效参考值

| 产品种类 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 吸水率≤0.5% | tCO2/t | ≤1.95 |
| 注：数据来源于中国建筑材料协会标准《建筑卫生陶瓷单位产品联排放限制》 (T/CBMF42-2018)II级(行业前50%企业) 碳排放水平。 |

附录H.5  重点行业温室气体排放绩效类型选取表

| 重点行业 | 排放绩效 （吨/吨原料a） | 排放绩效 （吨/吨产品） | 排放绩效 （吨/万元 工业产值） | 排放绩效 （吨/万元 工业增加值） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 燃煤发电、燃气发电 | √ |  | √ | √ |
| 钢铁 | 炼铁 |  | √b | √ | √ |
|  | 炼钢 |  | √c | √ | √ |
|  | 钢压延加工 |  | √d | √ | √ |
| 建材 | 水泥制造 |  | √e | √ | √ |
|  | 平板玻璃制造 |  | √f | √ | √ |
| 有色 | 铝冶炼 |  | √ | √ | √ |
|  | 铜冶炼 |  | √ | √ | √ |
| 石化 | 原油加工及石油制品制造 | √ |  | √ | √ |
|  | 煤制合成气生产 | √ | √ | √ | √ |
|  | 煤制液体燃料生产 | √ | √ | √ | √ |
| 化工 | 有机化学原料制造g |  | √ | √ | √ |
| 注：a 原料按折标计算；b 吨产品为烧结矿、球团矿、生铁；c 吨产品为石灰、粗钢；d 吨产品为钢材；e 吨产品为吨熟料；f 吨产品为吨玻璃水；g 环氧乙烷产品按当量计算。 |

H.6 企业温室气体排放绩效核算表

| 核算边界 | 单位工业增加值温室气体排放绩效 （t/万元） | 单位工业总产值温室气体排放绩效（t/万元） | 单位产品温室气体排放绩效（t/t产品） | 单位原料温室气体排放绩效（tCO2/t原料） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有项目a |  |  |  |  |
| 拟实施建设项目b |  |  |  |  |
| 实施后全厂c |  |  |  |  |
| 注：a 以现有项目所在企业边界的E碳总核算相应绩效值，新建项目不核算；b 以拟实施的新、改扩和异地搬迁项目为核算边界的E碳总核算相应绩效值；c 以拟建项目实施后全厂为核算边界的E碳总核算相应绩效值。 |

# 附录I

#### （资料性附录）

#### I.1 通用工序低碳技术参考目录

| 技术名称 | 适用范围 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 玻璃板式换热器余热回收技术 | 石化行业加热炉、电力、锅炉等烟气余热回收 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）77 |
| 保温技术之一：纳米梯度结构保温材料节能技术 | 建材行业冶金、化工等行业、工业锅炉、窑炉、城市热力管道保温等 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）121 |
| 脉冲燃气吹灰装置 | 电力、石化等行业各类锅炉换热面管束积灰清除领域节能技术改造 | 《国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录》（2022年版） |
| 二氧化碳的捕集驱油及封存技术 | 石化、电力行业CCUS | 《国家重点推广的低碳技术目录》（第一批）29 |
| 低排放柔和燃烧技术 | 机械行业高效低碳燃气轮机燃烧室节能技术改造 | 《国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录》（2022年版） |
| 卧式循环流化床燃烧成套技术 | 钢铁、石化化工行业燃生物质、燃煤炭等燃烧设备节能技术改造 | 《国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录》（2022年版） |
| 高效节能低氮燃烧技术 | 石化化工、钢铁等行业以天然气、石化气及钢铁产煤气为燃料燃烧工艺节能技术改造 | 《国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录》（2022年版） |
| 中心烧嘴节能环保气烧活性石灰窑 | 低热值高炉煤气、转炉煤气或发生炉煤气焙烧石灰，还可应用于焙烧铝矾土、白云石、菱苦土等 | 《国家清洁生产先进技术目录（2022）》14 |
| 真空热管耦合低低温电除尘技术 | 燃煤锅炉及工业窑炉配套烟气余热利用低低温电除尘系统 | 《国家清洁生产先进技术目录（2022）》15 |
| 大型层燃锅炉节能型NOx超低排放关 键技术 | 供热、供汽大型层燃锅炉NOx 超低排放技术集成，及在运大型层燃锅炉NOx 超低排放技术改造 | 《国家清洁生产先进技术目录（2022）》16 |
| 典型重金属污泥矿相重构法资源化处 置技术 | 冶炼、化工等行业重金属危险废物的治理与资源化，尤其适用于重金属污泥、浸出渣、滤渣等细颗粒、高含水危险废物 | 《国家清洁生产先进技术目录（2022）》17 |
| 汽液分流微负压蒸汽冷凝水回收技术 | 适用于钢铁、化工、电力、烟草、食品、医药、石化、电子、印染、电镀等工业行业的未被污染的蒸汽冷凝水的回收循环利用，可直接用 于锅炉的补充用水 | 《国家清洁生产先进技术目录（2022）》19 |
| 管式冷凝节能节水及多污染物脱除技术装备 | 适用于燃煤电厂、化工、水泥、高炉、转炉等行业 | 《国家清洁生产先进技术目录（2022）》21 |
| 厌氧氨氧化工业废水低碳脱氮关键技 术 | 高氨氮（ 氨氮浓度200mg/L） 的工业废水脱氮处理，尤其是低碳氮比工业废水的处理，包括煤化工废水、发酵类废水；稀土、养殖、电子等工业废水；工业园区废水；市政污水、餐厨沼液、污泥消化液、垃圾渗滤液等 | 《国家清洁生产先进技术目录（2022）》20 |

I.2 火电行业低碳技术参考目录

| 技术名称 | 适用范围 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 冷却塔用离心式高效喷溅装置 | 电力行业火力发电厂自然通风冷却塔 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）16 |
| 大容量高参数褐煤煤粉锅炉技术 | 电力行业燃用褐煤的电站锅炉机组 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）21 |
| 高效利用超低热值煤矸石的循环流化床锅炉技术 | 电力行业民用及商用集中供热或供暖系统，煤矸石发电厂 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）22 |
| 基于凝结水调负荷的超超临界机组协调控制技术 | 电力行业超超临界机组 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）24 |
| 富氧双强点火稳燃节油技术 | 电力行业燃煤发电锅炉所有炉型 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）25 |
| 六氟化硫（SF6）气体循环再利用技术 | 电力行业 | 《国家重点推广的低碳技术目录》（第二批）22 |

I.3 建材行业低碳技术参考目录

| 技术名称 | 适用范围 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 全氧燃烧技术 | 建材行业玻璃纤维和玻璃窑炉 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）101 |
| 富氧燃烧技术 | 建材行业工业窑炉（有关数据以浮法玻璃熔窑为例） | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）102 |
| Low-E节能玻璃技术 | 建材行业 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）104 |
| 高固气比水泥悬浮预热分解技术 | 建材行业水泥熟料煅烧领域并可拓展应用于粉体的换热与反应工程 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）106 |
| 层烧蓄热式机械化石灰立窑煅烧节能技术 | 建材行业石灰生产 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）108 |
| 烧结砖隧道窑辐射换热式余热利用技术 | 建材行业烧结砖隧道窑生产线 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）111 |
| 水泥企业用能管理优化技术之一：新型干法水泥窑生产运行节能监控优化系统技术 | 建材行业新型干法水泥生产线 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）112 |
| 水泥企业用能管理优化技术之二：水泥企业可视化能源管理系统 | 建材行业水泥、建材等工业信息领域 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）113 |
| 浮法玻璃炉窑全氧助燃装备技术 | 建材行业浮法玻璃生产线 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）115 |
| 水泥熟料烧成系统优化技术 | 建材行业水泥孰料烧成工序 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）119 |
| 保温技术之二：陶瓷纳米纤维保温技术 | 建材行业工业领域管道或窑炉高(低)温工程防火隔热 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）122 |
| 利用CO2 替代HFCs 发泡生产挤塑板技术 | 建材行业挤塑板生产 | 《国家重点推广的低碳技术目录》（第二批）24 |
| 全氧燃烧玻璃窑炉工艺及产业化技术 | 建材行业 玻璃制造 | 《国家重点推广的低碳技术目录》（第四批）5 |
| 陶瓷原料干法制粉技术 | 建材行业 陶瓷原料制备 | 《国家重点推广的低碳技术目录》（第四批）6 |
| 新型梯度复合保温技术 | 建材、石化化工等行业玻璃熔窑节能技术改造 | 《国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录》（2022年版） |
| 水泥生料助磨剂技术 | 建材行业新型干法水泥窑生料粉磨、分解和烧成工序节能技术改造 | 《国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录》（2022年版） |

I.4 有色金属行业低碳技术参考目录

| 技术名称 | 适用范围 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 氧气底吹熔炼技术 | 有色金属行业铅冶炼企业，规模5-20万t/a均可，亦适用于铜及其它硫化矿物的提取冶金企业 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）57 |
| 低温低电压铝电解新技术 | 有色金属行业有色金属行业电解铝生产企业 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）62 |
| 节能高效强化电解平行流技术 | 有色金属行业电解精炼工序 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）69 |
| 罐式煅烧炉密封改造技术 | 有色金属行业 碳素行业 | 《国家重点推广的低碳技术目录》（第一批）23 |
| 降低铝电解生产全过程全氟化碳（PFCs）排放技术 | 有色金属行业 铝电解 | 《国家重点推广的低碳技术目录》（第一批）25 |
| 低碳低盐无氨氮分离提纯稀土化合物新技术 | 有色金属行业 稀土湿法冶炼分离与稀土氧化物生产 | 《国家重点推广的低碳技术目录》（第二批）26 |
| 电解铝预焙阳极纳米陶瓷基高温防氧化涂层保护技术 | 有色金属行业 电解铝预焙阳极高温防氧化 | 《国家重点推广的低碳技术目录》（第四批）26 |
| 旋浮铜冶炼节能减碳技术 | 有色金属行业 铜冶炼 | 《国家重点推广的低碳技术目录》（第四批）4 |
| 侧顶吹双炉连续炼铜技术 | 有色金属行业 铜精矿冶炼工序熔炼和吹炼节能技术改造 | 《国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录》（2022年版） |
| 有色重金属冶炼烟气洗涤污酸废水治理与资源化利用新技术 | 有色重金属冶炼烟气洗涤净化过程中产生的含重金属、氟氯等污酸废水资源化利用 | 《国家清洁生产先进技术目录》（2022年）7 |

I.5 化工、石化行业低碳技术参考目录

| 技术名称 | 适用范围 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 变换气制碱及其清洗新工艺技术 | 化工行业化工行业联合制碱企业 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）72 |
| 模块化梯级回热式清洁燃煤气化技术 | 化工行业煤气化领域 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）76 |
| 节能型尿素生产技术 | 石化行业水溶液全循环尿素生产装置改造或新建 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）83 |
| 煤气化多联产燃气轮机发电技术 | 化工行业煤化工领域 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）84 |
| 新型吸收式热变换器技术 | 石化行业 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）85 |
| 高效复合型蒸发式冷却（凝）器技术 | 石化行业甲醇、合成氨、尿素等生产过程中工艺气体冷却、冷凝。电力等其他工业乏汽的凝结回收系统 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）86 |
| 高辐射覆层技术 | 石化行业石油、化工、冶金等 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）90 |
| 石化企业能源平衡与优化调度技术 | 石化行业 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）91 |
| 芳烃装置低温热回收发电技术 | 石化行业芳烃装置低温热回收 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）92 |
| 黄磷生产过程余热利用及尾气发电（供热）技术 | 化工行业黄磷生产 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）93 |
| 硝酸生产反应余热余压利用技术 | 化工行业硝酸生产流程的能量回收 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）96 |
| 车用燃油清洁增效技术 | 石化行业燃料油添加剂 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）98 |
| 大型往复式压缩机流量无级调控技术 | 石化行业炼油、煤化工等领域大型工艺往复压缩机 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）99 |
| 等离子体焚烧处理三氟甲烷 (HFC-23)技术 | 化工行业 HFC处理 | 《国家重点推广的低碳技术目录》（第一批）26 |
| HFC-23高温焚烧分解技术 | 化工行业 HFC处理 | 《国家重点推广的低碳技术目录》（第一批）27 |
| 应用副产四氯化碳制备含氟单体三氟丙烯技术 | 化工行业 有机硅 | 《国家重点推广的低碳技术目录》（第一批）28 |
| 二氧化碳捕集生产小苏打技术 | 化工行业 CCUS | 《国家重点推广的低碳技术目录》（第一批）30 |
| PH 型智能化扩容蒸发器技术 | 化工行业 | 《国家重点推广的低碳技术目录》（第二批）16 |
| 新型高效低能耗二氧化碳捕集技术 | 石油化工行业 二氧化碳捕集 | 《国家重点推广的低碳技术目录》（第四批）34 |
| 乙烯裂解炉节能技术 | 石化化工行业乙烯裂解炉节能技术改造 | 《国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录》（2022年版） |
| 半水-二水湿法磷酸技术 | 石化化工行业湿法磷酸工艺节能技术改造 | 《国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录》（2022年版） |
| 有机固废绿色高效裂解节能技术及装备 | 石化化工行业有机固废裂解节能技术改造。 | 《国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录》（2022年版） |
| 大型跨临界二氧化碳冷热联供技术 | 化工、制药、电子、矿山等领域中 具有脱水、低温干燥、材料、环保制冷、制热等冷热负荷需求的场合 | 《国家清洁生产先进技术目录（2022）》3 |
| 联碱工业煅烧余热回收应用于结晶冷却高效节能技术及装置 | 联碱法纯碱生产，应用于纯碱行业 的余热回收利用节能技术项目 | 《国家清洁生产先进技术目录（2022）》11 |
| 电石法氯乙烯合成用纳米型低固汞触媒循环利用技术 | 电石法氯乙烯合成用乙炔氢氯化催化剂领域 | 《国家清洁生产先进技术目录（2022）》12 |
| 合成革DMF 废水低温高效精馏与两 级MVR压缩机耦合节能减排技术 | 合成革行业含高浓度DMF 废水分离回收与综合治理 | 《国家清洁生产先进技术目录（2022）》22 |

I.6 钢铁行业低碳技术参考目录

| 技术名称 | 适用范围 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 炼焦煤调湿风选技术 | 钢铁行业 焦化行业及煤化工行业 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）34 |
| 大型焦炉用新型高导热高致密硅砖节能技术 | 钢铁行业 焦化行业大型焦炉 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）49 |
| 焦炉炭化室荒气回收和压力自动调节技术 | 钢铁行业 钢铁和化工行业 焦炉 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）51 |
| 高温高压干熄焦装置 | 适用于年产焦炭190万t及以上的焦化厂 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）29 |
| 钢铁行业烧结余热发电技术 | 钢铁行业 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）30 |
| 环冷机液密封技术 | 钢铁行业 烧结工序烧结矿 冷却 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）43 |
| 烧结余热能量回收驱动技术（SHRT 技术） | 钢铁行业 冶金行业余压余热能量回收 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）47 |
| 烧结废气余热循环利用工艺技术 | 钢铁行业 烧结 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）53 |
| 炼铁高炉鼓风除湿节能技术 | 钢铁行业 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）36 |
| 高炉冲渣水直接换热回收余热技术 | 钢铁行业 冶金行业炼铁、炼铜等生产过程高炉冲渣水余热回收利用 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）50 |
| 基于炉腹煤气量指数优化的智能化大型高炉节能技术 | 钢铁行业，高炉炼铁 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）56 |
| 旋切式高风温顶燃热风炉节能技术 | 钢铁行业 大型高炉的热风炉改造 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）44 |
| 转炉煤气干法回收技术 | 转炉一次烟气 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）31 |
| 高延性冷轧带肋钢筋盘螺生产技术 | 冶金行业高强钢筋生产，用于建筑、预制构件、高铁轨枕、路基等应用领域 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 低碳部分） |
| 非稳态余热回收及饱和蒸汽发电技术 | 钢铁行业 钢铁、有色金属、石化等行业生产过程产生的不稳定、不连续余热资源回收 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）39 |
| 火电厂凝汽器真空保持节能系统技术 | 余热发电机组 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）9 |
| 煤气透平与电动机同轴驱动高炉鼓风机技术（BPRT 技术） | 钢铁行业 冶金行业余热余压能量回收 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）47 |
| 燃气轮机值班燃料替代技术 | 钢铁行业 CCPP 应用领域 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）46 |
| 蓄热式转底炉处理冶金粉尘回收铁锌技术 | 钢铁冶金行业企业生产过程中所产生的含铁、锌粉尘、除尘灰和污泥等固废的综合利用 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）32 |
| 无旁通不成对换向蓄热燃烧节能技术 | 钢铁行业 工业炉窑 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）33 |
| 钢铁行业能源管控技术 | 钢铁行业 冶金、化工等流程工业企业 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）35 |
| 螺杆膨胀动力驱动节能技术 | 钢铁行业 工业低品位余热资源回收利用 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）37 |
| 加热炉黑体技术强化辐射节能技术 | 钢铁行业 各种加热炉 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）40 |
| 炭素环式焙烧炉燃烧系统优化技术 | 钢铁行业 炭素环式焙烧炉燃烧系统及炉盖节能改造 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）42 |
| 无引风机无换向阀蓄热燃烧节能技术 | 冶金行业 钢（铁）包、中间包烘烤器；加热炉、退火炉、淬火炉等；石油化工、电力行业 火焰燃烧节能应用领域 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 节能部分）54 |
| 冷却塔竹格淋水填料技术 | 电力、石化、化工、冶金等行业小型循环水冷却塔 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 低碳部分） |
| 富含一氧化碳（CO）的气态二次能源综合利用技术 | 钢铁、化工等行业CO回收利用 | 《国家重点节能低碳技术推广目录》（2017年本 低碳部分） |
| 大型转炉洁净钢高效绿色冶炼技术 钢铁行业减污折叠滤筒节能技术 | 钢铁行业冶炼工序复合吹炼节能技术改造 钢铁行业除尘工序节能技术改造 | 《国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录》（2022年版） |
| 钢铁烧结烟气内循环减污降碳协同技术 | 钢铁行业带式烧结机的烟气综合治理 | 《国家清洁生产先进技术目录（2022）》6 |

# 附录J

# （资料性附录）

# 建设项目温室气体排放清单

| 国民经济行业及分类代码 | 温室气体 种类 | 温室气体产生环节 | 温室气体 排放类型 | 温室气体排放绩效 | 温室气体排放量 | 所属行业温室气体评价绩效参考值 | 减污降碳措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1：排放类型为燃料燃烧、工业过程排放、净调入电力和热力等； 2：温室气体排放绩效依据附录H选取； 3：改扩建项目应分别给出建设项目及现有工程温室气体排放绩效、排放量； 4：概括总结拟建项目采取的减污降碳措施。 |