2020年重庆市突发环境事件统计表

（三季度）

| 发生原因 | 事件内容摘要 | 事件级别 | 污染类型 | 关键字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全生产事故次生突发环境事件 |  | / | / | / |
| 交通事故次生突发环境事件（1件） | 2020年9月17日下午，市生态环境局分别接市政府总值班室、市委值班室电话通报：9月17日15时左右，位于铜梁区渝遂高速路段一辆装浓硫酸罐车发生泄漏。市生态环境局立即指导铜梁区生态环境局开展环境应急处置工作。经核实，事故车辆（车头车牌号川F67801、挂车车牌号为川F2250）运载29.7吨98%浓硫酸，自四川省广汉驶往重庆，于15时许到达渝遂高速铜梁服务区时硫酸泄漏，所载浓硫酸于17时左右已全部泄漏并沿服务区边沟流入附近农田，事故点下游无河流和集中式饮用水水源地。 市生态环境局现场督导铜梁区生态环境部门迅速开展环境应急处置：一是核查泄漏浓硫酸去向，调查下游有无河流及饮用水源地等水环境敏感点，同时组织人员用河沙对泄漏在服务区路面上的浓硫酸进行围拦吸附，并调集生石灰、片碱等物资对泄漏的浓硫酸分区域进行中和处理，防止污染物进一步扩散。二是针对泄漏浓硫酸沿服务区雨水管网流流入农田情况，组织环境监测力量对周边环境及农田进行布点监测，全面掌握污染现状和扩散趋势。三是组织人员在农田之间田坎及排水沟中进行筑坝拦截，并沿农田水沟中开挖深坑，将含酸废水导流收集，防止泄漏浓硫酸继续向下游其它农田扩散。四是调度专家现场指导污染地表水和土壤应急处置工作，并由区生态环境部门会同区应急（消防）部门、区公安部门、太平镇政府组织人员进一步采取相关处置措施。五是加密监测（监测频次1次/2小时）农田中水体pH，持续掌握污染物变化态势和动态指导加药量。五是通知周边群众暂不下田作业生产，以确保人身安全。 截止9月22日16时，共投加10余吨碱性物质对受污染的农田水循环中和处置。从铜梁区生态环境监测站9月21日20时起至9月22日16时监测结果显示：1号废弃鱼塘和2至10号农田26个水质监测点位pH值全部稳定达标，表明受影响农田中水质已全部恢复。处置过程中，事发地社会平稳，无负面舆情，现场指挥部根据有关情况综合研判后决定终止该事件应急响应，目前该事件初判造成一般突发环境事件，铜梁区生态环境部门正在组织开展污染损害鉴定评估。 | 一般（评估中） | 水污染 | / |
| 企业排污引发环境事件 |  | / | / | / |
| 自然灾害引发环境事件（1件） | 2020年7月14日6时许，贵州省桐梓县中国石化销售华南分公司西南成品油管道贵渝支线因自然灾害导致泄漏，泄漏物质入河量约13吨。贵州省有关部门及地方政府迅速组织开展应急处置，但是仍有部分柴油流入松坎河并经约20公里进入我市綦江区境内，对下游綦江区、江津区綦江河水质造成影响。事发后，部、市领导高度重视，市委书记陈敏尔、市长唐良智，生态环境部副部长翟青、市政府副市长陆克华分别就此事件做批示。 生态环境部前方工作组统筹指导重庆、贵州两个处置现场，组织专家动态分析预测污染态势，建立信息共享渠道，召开专题会议，提出具体处置措施要求。期间多次对贵州省、重庆市现场处置工作进行检查指导，派出专家现场指导三江四钢自来水厂做好水质深度处置工作，并对綦江河污染态势进行分析研判，指导应急监测人员持续优化监测方案。 重庆市生态环境局主要负责人、分管负责人靠前指挥，调度处置工作，会同生态环境部前方工作组组织綦江区政府及相关部门召开应急处置工作会，统筹调度全市环境应急物资支持綦江、江津处应急处置工作，3次赴贵州省桐梓县对事故现场进行踏勘，7次到綦江和江津处置现场进行踏勘和指导，组织协调区县开展油污拦截吸附等处置工作。监测人员根据污染态势及时制定并优化监测方案，昼夜不停动态监测水质受污染状况，出具监测报告45期；同时畅通部市、省（市）、区（市）信息共享渠道，收集汇总綦江区、江津区和贵州省相关处置信息，及时上报值班信息。 重庆市綦江区、江津区党政主要负责人全程现场组织处置工作。綦江区接贵州省桐梓县通报后立即启动应急预案，组织开展沿河巡查，累计布设9道围油栏对油污进行拦截，聘请第三方监测公司充实监测力量，先后共布设9个监测断面，每2小时（饮用水源取水点每1小时）进行一次应急监测，及时掌握水质变化情况，水厂在生态环境部专家指导下做好水质深度处理，确保公司安全。江津区接通报后，立即启动应急预案，组织开展沿河巡查，累计布设7道围油栏对油污进行拦截，先后共布设8个监测断面，加密开展应急监测，及时掌握水质变化情况。 经过连续5天5夜有效处置，我市境内松坎河、綦江河各监测断面石油类浓度从7月18日6时起全面达标，水质持续稳定，沿线各水厂取供水正常，群众生产、生活用水得到有效保障。经生态环境部、重庆市、綦江区现场指挥部研究决定于7月18日18时解除此次事件我市境内应急响应状态。目前，此事件初判为跨省界重大突发环境事件，生态环境部正在牵头开展此事件的污染损害鉴定评估工作。 | 重大（评估中） | 水污染 | 饮用水源、跨省界 |
| 其他突发环境事件 |  | / | / | / |