2023年重庆市突发环境事件统计表

（三季度）

| 发生原因 | 事件内容摘要 | 事件级别 | 污染类型 | 关键字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然灾害 | 2023年7月25日，位于江津区西湖镇百燕村中国十九冶承建的渝赤叙高速3标段工地4个自备柴油桶被山洪冲入箭溪河，约620升柴油全部泄漏进入河水，重庆市生态环境局指导江津区开展处置：一是对事故点下游箭溪河及綦江全河段巡查，查看河水表观污染情况，确定拦截和降解油污的最佳地点；二是在箭溪河上距离事发地下游6公里处、入綦江前布设3道围油栏并及时更换拦截吸附泄漏的油污；三是在水流平缓地带采取人工抛洒消油剂方式降解污染物；四是不断优化监测方案，先后布设9个监测点位开展箭溪河、綦江及饮用水源地的水质监测，实时掌握污染变化态势；五是组织冲锋舟及人力沿河搜索打捞失踪油桶，7月27日4个油桶全部打捞上岸。经处置，7月28日8时起，箭溪河受污染河段水质石油类全部持续稳定达标，江津区于7月28日14时解除应急状态。 此事件造成箭溪河在事故点下游至入綦江前约9公里河段多个监测点位在应急处置阶段石油类浓度不同程度超标（超标范围0.2倍～3.2倍），初判为一般突发环境事件。江津区生态环境局正在组织开展该事件直接经济损失鉴定评估，待评估后将对肇事者及相关单位进行有关责任追究。 | 一般 | 水 | / |