2024年重庆市突发环境事件统计表

（一季度）

| 事件名称 | 发生原因 | 事件内容摘要 | 事件级别 | 污染类型 | 关键字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “3.22”铜梁区大庙镇足207页岩气平台返排液泄漏事件 | 生产安全 | 2024年3月22日18时14分，市生态环境局接铜梁区生态环境局电话报告：位于铜梁区大庙镇的足207页岩气平台返排液暂存池发生泄漏。接报后，市生态环境局立即调度市环境应急、环境监测人员指导铜梁区生态环境局开展处置。经查，重庆页岩气勘探开发有限公司足207页岩气采气平台返排液暂存池液位计故障，因该平台为无人值守自动采气，未及时发现返排液满池外溢问题，导致约200立方米返排液进入周边农田。 经拦截吸附、收集转运等措施处置，截止3月23日18时，受影响的农田废水已全部转运处置。经监测，农田土壤及下游水质未受到影响。18时30分，铜梁区现场指挥部研究决定终止应急响应。泄漏事件造成平台下方约70亩农田水部分监测点位在应急处置期间COD、氯化物、石油类不同程度超标，最高超标倍数分别为55.9倍、4.46倍和0.96倍。初判此事件为一起生产安全事故引发的一般突发环境事件。目前，铜梁区正对此次突发环境事件开展损失评估工作，后期根据结果依法追究肇事者责任。 | 初判为一般 | 水 | / |