重庆市生态环境局办公室

重庆市生态环境局办公室关于

整车及配件行业焚烧排放口颗粒物

执行标准的函

市生态环境局两江新区分局：

你局《关于整车及配件行业焚烧排放口颗粒物执行标准问题的请示》（渝环两江文〔2018〕79号）收悉，经研究，现函复如下。

一是《汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB 50/577-2015)和《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB 50/660-2016)（以下简称《涂装标准》）中规定的主城区颗粒物排放浓度限值10mg/m3只适用于喷漆室废气，因为通过专家论证，经前处理后的废气中颗粒物浓度限制在10mg/m3以内时，后续沸石转轮技术才能有效发挥作用。而《涂装标准》并未对深度治理中燃烧后废气中的颗粒物浓度进行限制。

二是在《涂装标准》里，燃烧类处理设施仅仅规定了氮氧化物的排放浓度限值，不涉及颗粒物的排放浓度限值。

综上，原则同意整车及配件行业焚烧排放口颗粒物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）规定的主城区排放浓度限值，即50mg/m3。请你局遵照标准严格执行，并督促企业做好大气污染防治工作。

联系人：谯 捷；联系电话：88521823。

重庆市生态环境局办公室

2019年1月14日