2023年重庆市突发环境事件统计表

| 发生原因 | 事件内容摘要 | 事件级别 | 污染类型 | 关键字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然灾害 | 2023年7月25日，位于江津区西湖镇百燕村中国十九冶承建的渝赤叙高速3标段工地4个自备柴油桶被山洪冲入箭溪河，约620升柴油全部泄漏进入河水，重庆市生态环境局指导江津区开展处置：一是对事故点下游箭溪河及綦江全河段巡查，查看河水表观污染情况，确定拦截和降解油污的最佳地点；二是在箭溪河上距离事发地下游6公里处、入綦江前布设3道围油栏拦截油污；三是在水流平缓地带采取人工抛洒消油剂方式降解污染物；四是不断优化监测方案，先后布设9个监测点位对箭溪河、綦江及饮用水源地进行水质监测，实时掌握污染变化态势；五是组织冲锋舟及人力沿河搜索打捞失踪油桶，7月27日4个油桶全部打捞上岸。 监测数据显示，此事件造成箭溪河事故点下游至入綦江前约9公里河段多个监测点位应急处置阶段石油类浓度不同程度超标（超标范围0.2倍～3.2倍）。经处置，箭溪河受污染河段水质于7月28日8时恢复。此事件造成直接经济损失4.31万元，定性为自然灾害次生的一般突发生态环境事件。 | 一般 | 水 | / |
| 违法排污 | 2023年10月25日17时15分，重庆市生态环境局接秀山县生态环境局关于龙潭河妙泉入口断面砷超标情况报告后，立即组成市局工作组现场指导秀山县开展调查处置。经调查，造成此事件的直接原因是秀山德宏化工有限公司高浓度含砷废水收集池、应急池防渗层破损，高浓度含砷废水（砷浓度为229mg/L）渗漏并经厂外雨水沟渠流入龙潭河。经监测，企业厂外雨水沟外排水、龙潭河妙泉入口断面砷浓度分别超标419倍和0.082倍，下游监测断面仍有不同程度砷检出（未超标）。 经采取筑坝拦截、加药处置等应急处置措施后，龙潭河妙泉入口及下游水质于10月28日14时恢复。此事件造成直接经济损失2.07万元，定性为一起违法排污次生的一般突发生态环境事件。目前此事件已移交公安部门追究其刑事责任。 | 一般 | 水 | / |

|  | 2023年11月22日11分20分，市生态环境局接到市委、市政府总值班室关于“武隆区长坝镇石梁河出现白色泡沫”情况通报后，立即指派工作组赴现场指导南川区、武隆区开展调查处置。经调查，事故原因为任丘市华北石油天华环保节能有限公司重庆分公司章某将南川区神童镇一钻井平台约20立方米水基钻屑倾倒在石梁上游河岸，受雨水冲刷后流入下游石梁河引发白色泡沫。经监测，该事件造成下游武隆区石梁河约20公里范围的阴离子表面活性剂、总磷污染因子不同程度超标，同时造成长坝镇水厂中断从石梁河临时取水口取水。 经人工清理、辅助消泡等措施处置后，石梁河各监测断面水质于11月24日恢复。初判此事件为一起违法排污引发的一般突发环境事件。目前，南川区正会同武隆区对此次突发环境事件开展评估，后期根据结果依法追究肇事者责任。 | 一般 | 水 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |